Руководство Пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

Важные инструкции по безопасности	Cтр. 3

Меры предосторожности	Стр. 5

Руководство по доставке и установке

Место расположения вашей Spa	Стр.6

Электрические требования	Стр. 6

Инструкции по установке	Стр. 7

Инструкция по наполнению  только для пользователей Cascade Spa	Стр. 7

Техническое обслуживание фильтров	Стр. 10

Осушение и подготовка Spa к зиме	Стр. 12

Серия Домашний кинотеатр	Стр. 13

Поддержание качества воды	Стр. 19

Уход за подголовниками/подушками	Стр. 20

Панели управления NorthWind 	Стр. 21

Панели управления Coast Luxury североамерик. и междун. моделиСтр. 30

Панели управления Coast 3-pump Luxury, Platinum  североамер	Стр. 33

Панели управления Coast 3-pump Luxury, Platinum  междунар 	Стр. 37

Глоссарий  терминов	Стр.43

Устранение  неисправностей	Стр.45

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧТИТЕ И ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ!

- ОПАСНО: Риск травмы. Всасывающая арматура в ванне подогнана по размеру в соответствии с потоком воды, производимым насосом. При необходимости замены всасывающей арматуры  или насоса убедитесь, что скорость потока совместима. Никогда не используйте ванну, если всасывающая арматура сломана  или утеряна. Никогда не заменяйте всасывающую арматуру на другую, со скоростью потока меньшей указанной на оригинальной арматуре.

- Электрическое питание: Цепь электропитания для данного продукта должна содержать автоматический выключатель подходящего номинала, обеспечивающий разрыв всех незаземленных проводов в соответствии с «Техническими требованиями к месту установки гидромассажного бассейна спа».

Этот выключатель должно быть легко доступным и обозреваемым  для пользователя ванны, но в тоже время должен быть установлен  на расстоянии не менее 1,5 м от ванны.

- Предупреждение: Во избежание риска травмы:

- Вода в в ванне не должна превышать 40°С. Температура воды от 38°С до 40°С считается безопасной для здоровых взрослых. Более низкая температура рекомендуется детям при нахождении в ванне не более 10 минут.

б)Так как чрезмерная температура воды представляет высокую степень риска для жизни эмбриона на ранних месяцах беременности, беременная,  или предполагаемо беременная женщина, должна ограничить температуру воды до 38°С. Беременная женщина должна проконсультироваться с врачом, прежде чем использовать ванну.

в) Перед тем как зайти в ванну пользователь должен измерить температуру воды точным термометром, так как погрешность устройства, регулируещего температуру воды в ванне, может достигать +/- 2°C

г) Люди страдающие от ожирения или болезней сердца, пониженным или повышенным давлением, диабетом, имеющие проблемы с кровеносной системой, перед тем как воспользоваться ванной должны проконсультироваться с врачом.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании данного электрического оборудования необходимо всегда следовать основным мерам предосторожности:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дети должны находиться в ванной под присмотром взрослых.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пользуйтесь ванной, пока не установлены все защитные решетки, чтобы предотвратить всасывание тела и волос.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Люди с инфекционными заболеваниями не должны пользоваться Spa.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: чтобы избежать травмы, входите и выходите из ванны осторожно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте наркотики или алкоголь до или во время купания, чтобы не впасть в бессознательное состояние и не утонуть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Беременная или возможно беременная женщина должна проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать ванну.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Температура воды выше 38°С может быть опасна для вашего здоровья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем как войти в ванну измерьте температуру воды точным термометром.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте ванну сразу после силовых упражнений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Длительное погружение может быть опасно для вашего здоровья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не устанавливайте электрические бытовые приборы (такие как светильники, телефоны, радио, телевизоры и т.д.) на расстоянии до 1,5м от ванны, если такие приборы не встроены производителем.

ОСТОРОЖНО: поддерживаете химический состав воды в соответствии с инструкциями производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: использование алкоголя или наркотиков значительно повышает риск гипертермии в горячей ванне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Люди, пользующиеся лекарствами и имеющие неблагоприятную историю болезни должны проконсультироваться с врачом перед тем как воспользоваться ванной.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- Прочитайте и следуйте всем инструкциям.

б) Окрашенная в зеленый клемма или терминал, помеченный G, Gr, Ground, Grounding или символом * расположен внутри отсека/отделения питания. Чтобы избежать риска поражения электрическим током, данная клемма должна быть подсоединена к заземлению, доступному на панели электропитания, цельным медным проводом с сечением равным сечению проводов, питающих это оборудование.

г) На внешней поверхности или внутри отсека питания найдите ушки, обозначенные «Bonding Lugs». Чтобы снизить риск поражения электрическим током, подсоедините местные сетки защитного заземления в области ванны к этим клеммам  изолированным или неизолированным проводом сечением не менее AWG 6.

г) Все металлические компоненты, такие как поручни, лестницы трубы или другие металлоизделия, находящиеся  в полутора метрах от ванны должны быть присоединены к общей шине заземления проводом сечением не менее AWG 6

д)  СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ГИПЕРТЕРМИЯ

Продолжительное пребывание в горячей воде может вызвать гиперемию. Описание причин, симптомов и результатов гиперемии следующие:

Гиперемия возникает, когда внешняя температура тела превышает на несколько градусов нормальную температуру тела (37 С). Симптомы гиперемии включают сонливость, вялость, повышение температуры тела. Результат гиперемии таков:

а) неспособность осознавать надвигающуюся опасность;

б) неспособность ощущать тепло;

в) человек не осознает необходимости выхода из ванны;

г) человек не может выйти из ванны;

д) смертельная опасность для беременных женщин;

е) опасность утонуть в бессознательном состоянии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Ограничьте время пребывания в ванне. Длительное пребывание в воде более высокой температуры может привести к высокой температуре тела. Симптомы могут быть следующими: головокружение, тошнота, слабость, сонливость и снижение способности осознавать окружающую действительность. В результате этого можно утонуть.

- Всегда проверяйте температуру воды прежде чем зайти в ванну. Заходите и выходите из ванны медленно. Влажная поверхность может быть скользкой.

- Тщательное поддержание химического состава воды в ванне необходимо для того, чтобы поддерживать безопасность воды и предотвращать возможное повреждение оборудования.

- Когда ванна не используется, применяйте ремешки и защелки, чтобы закрепить крышку. Это поможет детям, оставшимся без надзора, не проникнуть в ванну и защитит крышку в ветреную  погоду. Не даем гарантии, что защелки крышки предотвратят проникновение посторонних лиц в ванну.

- Для упражнений вода не должна превышать 32 С.

РУКОВОДСТВО ПО ДОСТАВКЕ И УСТАНОВКЕ

Подготовьтесь к доставке и установке вашего spa

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВАШЕГО НОВОГО SPA:

учитывайте

- Насколько близко располагается spa от входа и выхода в ваш дом? (учитывая холодную погоду)

- Очищена ли дорожка к  spa от мусора, песка и подстриженной травы? (Для того, чтобы не наследить в  spa)

- Есть ли какая-нибудь защита от ветра и суровой погоды?

- Могут ли соседи или прохожие увидеть spa?

- Если ваш spa будет располагаться около разбрызгивателя, который может повредить деревянные края, обшивку или оборудование, пожалуйста, отрегулируйте его  или накройте чехлом, чтобы предотвратить продолжительное воздействие воды.

Требования к эл/питанию: см. приложение №2 «Технические требования к месту установки гидромассажного бассейна спа» к Вашему договору.

Требования к поверхности и площадке:

- Ваш spa должен быть расположен на твердой, плоской горизонтальной поверхности для равномерного распределения веса. Мы рекомендуем бетонную плиту 93 мм толщиной. Другие методы настила могут привести к аннулированию гарантии на обшивку spa.

- Пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером, если у вас есть какие-то вопросы по месторасположению spa.

Требования деревянного настила дверей и балконов:

- Деревянный настил или балкон должны быть рассчитаны на нагрузку, соответствующей данной модели. Обратитесь в ЖЭУ вашего района.

- Обратитесь к инженеру по поводу электронагрузки в вашем районе.

- Если ваш новый SPA должен пройти сквозь ворота, учитывайте габаритные размеры выбранной модели.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

НАПОЛНЕНИЕ ВАШЕГО  COAST   SPA

- Ваш SPA на заводе почистили и отполировали. Вы можете очистить грязь, которая появилась за время доставки.  Используйте теплую воду, мочалку или тряпку.

- Убедитесь, что все оборудование подсоединено, подключено и затянуто вручную на корпусе оборудования. Ваш SPA доставлялся в разобранном виде, чтобы избежать повреждения или заморозки, которые могли произойти за время пути SPA от завода до вашего дома

- Наполните ваш SPA при помощи садового шланга. Поместите ваш шланг внутрь SPA и зафиксируйте его на месте. Наполнение через фильтр позволяет устранить воздух, скопившийся в насосах и нагревателях. Во время наполнения слегка ослабьте вентиль крана в скиммере.

Примечание: Производитель рекомендует вам не наполнять ваш SPA горячей водой. Очень горячая вода (больше 42ºC) может нанести повреждения компонентам SPA.

А также: не наполняйте ваш SPA водой, прошедшей через водосмягчитель. Если ваша вода очень жесткая, поставщик вашего SPA поможет уладить эту проблему.

Продолжайте наполнять SPA до половины открытого скиммера. Выньте шланг и закройте канистру фильтра (см.  Техническое обслуживание фильтров)

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАПОЛНЕНИЮ ТОЛЬКО ДЛЯ CASCADE   SPA

- SPA имеет определенный уровень наполнения. С правой стороны корпуса расположена прозрачная смотровая трубка, отметка на которой (красного цвета) определяет уровень, до которого нужно заполнить ванну (20 см от нижней точки установки).

- Наполните SPA, как это написано выше при помощи садового шланга

- Вода должна перетечь в банк для фильтрации и достигнуть нужного уровня на смотровой трубке.

- Нельзя ни переполнить, ни не долить ванну, так как это может привести к тому, что когда SPA будет использоваться, вода перельется через край.

- Насос должен быть запрограммирован на циркуляцию в течение 24 часов. Невыполнение данной инструкции может привести к замерзанию во время холодной погоды.

- У SPA есть загерметизированный фильтр. Ослабьте вентиль крана на крышке фильтра перед тем, как сдвинуть закрепляющее кольцо.

- При просушке вашего SPA, пожалуйста, убедитесь, что вы выпустили всю воду, наблюдая за процессом через смотровое стекло.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Пожалуйста, прочитайте специальное приложение по панели управления (см. с.21-37), касающиеся панели местного управления, которым снабжено ваше устройство. Это необходимо сделать до первого запуска спа, во избежание повреждений.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЗАПУСК НАСОСОВ

(ДЛЯ SPA, СНАБЖЕННЫХ СКИММЕРОМ С ШИРОКИМ ОТВЕРСТИЕМ - WIDE-MOUTH SKIMMER)

- выключите питание на выключателе

- убедитесь, что все оборудование подсоединено и все краны, закрученные вручную, полностью открыты

См. диаграмму 03

- включите питание на главном выключателе. Включите насос # 1. Если циркуляция не видна, выключите насос # 1, откройте вентиль крана в камере скиммера, чтобы воздух вышел. Перезакрепите вручную вентиль крана (только вручную).

Примечание: вентиль крана должен быть ослаблен, а не откручен полностью.

Включите насос # 1. В зависимости от количества воздуха, попавшего в насос, это действие, возможно, придется повторить несколько раз. Если все же не получится выпустить воздух, мягко ослабьте штуцер пока вода (а не воздух) выйдет.

- Как только поток воды появится из выпускных отверстий, повторите те же действия с насосом # 2 до тех, пока поток воды не появится, когда насос # 2 активируются.

- Пусть оба насоса проциркулируют две-три минуты прежде, чем вы включите нагреватель

- Установите нужную температуру, используя кнопку управления нагревателем на вашей панели управления, и SPA начнет нагреваться. В зависимости от первоначальной температуры воды, достижение необходимой температуры может занять 6-10 часов.

Диаграмма 3. Установка – Кран насоса (вид спереди)

Предупреждение: не используйте SPA с закрытым вентилем и не включайте насос, если вода не циркулирует в SPA. Это может повредить затвор насоса.

- см. соответствующие разделы для установления циклов фильтров и программирования.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЗАПУСК НАСОСОВ

(ДЛЯ SPA СО СКИММЕРОМ / ФИЛЬТРОМ ПЕРЕДНЕГО ДОСТУПА)

- выключите питание на выключателе

- убедитесь, что все оборудование закреплено вручную и вентили полностью открыты (см. диаграмму 03 сверху)

- включите питание на главном выключателе. Включите насос # 1. Если циркуляция  не видна, выключите насос # 1, откройте вентиль крана на насосе # 1, чтобы воздух вышел до тех пор, пока вода постепенно выйдет. Перезакрепите вентили крана (только вручную). Примечание: вентиль крана должен быть только ослаблен, а не полностью открыт. Если все еще нет циркуляции, мягко ослабьте вентиль до тех пор, пока вода, а не воздух останется.

См. диаграмму 3 вверху.

- пусть оба насоса проциркулируют 2-3 минуты перед тем, как вы включите нагреватель

Примечание: Если вода наполняется заново и ниже установленной температуры, нагреватель автоматически продолжает работать.

- установите необходимую температуру, используя кнопку управления нагревателем на вашей панели управления, и SPA начнет нагреваться. В зависимости от первоначальной температуры воды достижение необходимой температуры может занять 6-10 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ SPA С ЗАКРЫТЫМ ЗАТВОРОМ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ НАСОС БЕЗ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ В СПА. ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ НАСОС И ЗАТВОР НАСОСА.

- Обратитесь к соответствующим разделам для установления цикла фильтра и программирования.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРОВ

Фильтрация начинается, как только поток воды проходит через фильтр. Так как картридж фильтра отсеивает грязь из воды, то скопившаяся грязь препятствует потоку воды.

ЧИСТКА И ЗАМЕНА КАТРИДЖА ФИЛЬТРА

Фильтр вашего SPA  был задуман для быстрого и простого обслуживания. Картридж фильтра следует промывать шлангом раз в неделю и чистить чистящим средством для картриджа раз в месяц. Второй картридж фильтра рекомендуется иметь и это ускорит процесс. Вы можете приобрести его у дилера вашего SPA.

ФИЛЬТРЫ ВЕРХНЕЙ ЗАГРУЗКИ

- выключите питание на выключателе

- снимите крышку фильтра, ослабьте кран для спуска воздуха перед тем, как снять фиксирующее кольцо.

- Чтобы открыть куполообразную крышку, потяните прямо вверх.

- НЕ КРУТИТЕ ИЛИ НЕ ТЯНИТЕ КУПОЛООБРАЗНУЮ КРЫШКУ ПОД УГЛОМ. ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ КАНИСТРУ ФИЛЬТРА, ОСОБЕННО В МОРОЗНУЮ ПОГОДУ. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КУПОЛООБРАЗНУЮ КРЫШКУ, ЕСЛИ ОНА ЗАЛЕДЕНЕЛА.

- Достаньте картридж фильтра и очистите его садовым шлангом с насадкой высокого давления. Вам необходимо периодически вымачивать свой фильтр «в очистителе для картриджа фильтра», чтобы удалить избыток осадка и масла. Вы можете приобрести этот очиститель у дилера вашего SPA.

- Перед установкой тщательно промойте фильтр. Прочистите о-кольцо на куполообразной крышке и слегка смажьте кольцо силиконовой смазкой. Не используйте смазку, основанную на бензине, так как это может повредить о-кольцо. Проконсультируйтесь с вашим дилером.

- Вставьте очищенный картридж в канистру фильтра.

- Наденьте куполообразную крышку и закрутите вручную закрепляющее кольцо.

- Примечание: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО О-КОЛЬЦО ЗАКРЕПЛЕНО ВРУЧНУЮ НА КРАНЕ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЗАПУСТИТЬ НАСОС. Это кольцо должно периодически смазываться силиконовой смазкой.

- Пора проверить корзинку скиммера. Потяните решетку скиммера прямо вверх, выдвиньте дверцу скиммера (водослива) и открутите корзину. Очистите мусор и переустановите. Следуйте той же инструкции при очистке скиммера с передним доступом.

СКИММЕР / ФИЛЬТР С ПЕРЕДНИМ ДОСТУПОМ

- выключите питание на выключателе

- потяните дверцу скиммера (водослива)

- поверните корзину скиммера против часовой стрелки, совместив плоскую секцию на корзинке

- потяните вверх, чтобы сдвинуть корзинку

- сдвиньте пластину дивертора

- вытяните первый из двух картриджей

- возьмитесь за язычок, прикрепленный ко второму картриджу, потяните  вверх и вытяните

- отчистите при помощи садового шланга. Периодически вам необходимо вымачивать ваш фильтр в очистителе для картриджа фильтра, чтобы удалить скопившийся осадок и масло. Вы можете приобрести у дилера вашего SPA.

- Прополощите тщательно фильтр перед установкой. Повторите эту процедуру для переустановки картриджа фильтра.

- Включите насос # 1 на низкой скорости. Это поможет вставить картридж на место.

ОСУШЕНИЕ И ПОДГОТОВКА СПА К ЗИМЕ

ОСУШЕНИЕ ВАШЕГО COAST SPA

После 3-4 месяцев моющие средства, оседающие с купальных костюмов и мыльная пленка накопляются в воде вашего SPA. Когда такое случается, вода в SPA станет мутной и должна быть заменена.

- выключите питание на выключателе.

- Найдите вентиль спуска воды (обычно в переднем левом углу корпуса)

- Снимите защитную насадку и прикрепите садовый шланг. Поверните внешнее кольцо против часовой стрелки и натяните на садовый шланг. Это откроет вентиль дренажа полностью.

- Спустите воду в удобное место (вода из SPA может повредить траву или растения, если высоко содержание дезинфицирующего средства).

- Когда вода начнет вытекать из шланга, откройте кран для спуска воздуха на крышке фильтра.

- Ваш SPA сольет всю воду, кроме небольшого количества оставшегося на дне. Это можно убрать при помощи губки и ведра.

- Теперь SPA пустой и чистый, что и требовалось.

- Чтобы закончить, толкните садовый шланг вперед и поверните внешнее кольцо по часовой стрелке, снимите садовый шланг и прикрепите предохранительную насадку.

ПОВТОРНОЕ НАПОЛНЕНИЕ COAST SPA

- Наполняя ваш COAST SPA, пожалуйста, следуйте инструкциям на с.7.

Следуйте инструкции по запуску.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Если необходимо оставить SPA невостребованным на продолжительный период времени в холодных климатических условиях, вы должны просушить ваш SPA, чтобы избежать случайного замерзания, вызванного перерывом в подаче энергии. Ваш дилер может произвести следующие работы по подготовке SPA к зиме, если вы сами не хотите это делать.

- см. раздел ОСУШЕНИЕ ВАШЕГО SPA

- после просушки в водопроводной системе вашего SPA все еще может остаться вода. Рассоедините прикрепленную вручную арматуру от насоса.

- Будьте осторожны, чтобы не потерять о-кольцо между штуцерами и корпусом насоса.

- Откройте дренажный кран и предохранительную насадку

- Чтобы полностью просушить водопроводные трубы, используйте пылесос для полной просушки, оставшейся воды. Поместите шланг пылесоса на арматуру насоса в SPA, а также на водопроводные трубы, подсоединенные к оборудованию.

- Выньте картридж фильтра и храните его в теплом, сухом месте

- Почистите внешнюю обшивку вашего SPA и накройте крышкой. Проверьте, что вы правильно закрыли крышку на случай ветра и дождя.

АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ: в случае повреждения оборудования, чтобы избежать заморозки, подключите через удлинитель электрическую лампочку 100 ватт или маленький нагреватель и поместите рядом с оборудованием, но вдалеке от водопроводных труб. Это поможет на короткий период времени, пока будет произведен необходимый ремонт.

СЕРИЯ ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР

- Перед тем, как начать пользоваться системой домашним кинотеатром SPA установите плавающий пульт управления B.O.S.S.

- Эта серия снабжена жидкокристаллическим монитором (12 вольт постоянного тока, 17 дюймов), DVD плеером и SONY радио/CD плеером. Эта и другая электроника имеет отдельную гарантию производителя. Пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером для более подробной информации.

- Плавающий пульт управления оперирует  DVD плеером и SONY радио/CD плеером, жидкокристаллическим монитором при помощи основных команд: Вкл/Выкл, Воспроизведение, Остановка, Переключение каналов, Переключение между DVD и каналами TV. Возможны и другие установки с дистанционным управлением, но они не защищены от воды. Встроенные электронные компоненты спрограммированы и проверены инженерами компании. Если вы решите модифицировать установку (что не рекомендуется), убедитесь, что вы внимательно прочитали все инструкции в руководстве пользователя. Мы настоятельно рекомендуем использовать только водозащищенное универсальное дистанционное управление SPA.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ B.O.S.S.

Это является лучшим пультом управления, водозащищенным и созданным, чтобы обеспечить беззаботные часы отдыха.

Для наилучшего результата, пожалуйста, доставайте пульт управления из воды, когда вы не используете SPA. Длительное погружение в горячую воду может привести к появлению влажности внутри вашего пульта. Это не повлияет на работу пульта, но может изменить его внешний вид.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции, приведенные в этом руководстве, чтобы оптимально использовать плавающий дистанционный пульт управления.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ B.O.S.S. МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ СЛЕДУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ

- SPA

- Аудиообрудование (CD и тюнер)

- Видеооборудование (TV, видеомагнитофон и DVD)

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ B.O.S.S.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ

Каждая из этих четырех кнопок помогает Вам выбрать и/или выполнить отображаемую на дисплее функцию (указываемую стрелками) в любом  окне. Таким образом, действие, выполняемое многофункциональной кнопкой, может изменяться в  зависимости от содержимого окна или меню.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ B.O.S.S:

- полифункциональные кнопки

- отображение на мониторе состояния  SPA из вашего дома

- передача информации до 150 см (пульт нужно направлять на переднюю часть приемника)

- прием информации до 45 м Расстояние может варьироваться в зависимости от преград такие, как стены и т.д. Если так случилось, попробуйте с более удобной позиции.

- эргономический дизайн

- плавающий

- полностью герметичен

- аккумуляторы размера 3 ААА NI-MH в водонепроницаемом отделении (пульт дистанционного управления сохраняет все настройки даже после замены батареек)

- «горячие кнопки» для быстрого и легкого доступа к главным функциям.

База плавающего пульта удобно сконструирована, чтобы действовать как устройство приема-передачи и также для подзарядки батарей для дистанционного пульта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗЫ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:

- встроенный инфракрасный приемо-передатчик

- автоматическая подзарядка для NI-MH батареек, используемых в пульте

- база водозащищенная.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для Sony Radio/CD, DVD и жидкокристаллического монитора

Прежде чем начать, важно заметить, что задержка более чем на 10 секунд между нажатиями кнопок, автоматически отменяет режим программирования. Используйте коды, требуемые для ваших устройств, перечисленные ниже.

LCD МОНИТОР

- Чтобы начать использовать жидкокристаллический монитор, нажмите кнопку  TV

- Кнопка ON/OFF включает и выключает питание монитора

- Кнопка PLAY переключает между режимами телевизора, DVD и компьютером

- Кнопка VOLUME UP повышает громкость Sony Radio/CD проигрывателя

- Кнопка VOLUME DOWN понизит громкость

- Кнопка CHANNEL UP переключает на следующий канал режима телевизора

- Кнопка CHANNEL DOWN переключает на предыдущий канал в режиме телевизора

- Кнопка STOP останавливает действующий режим

- Для того, чтобы установить звук для DVD/TV включите радио проигрыватель нажатием кнопки ON/OFF на плавающем пульте дистанционного управления. Нажмите кнопку снова, чтобы подключиться ко внешнему входу.

- Вход для телевизора располагается в нижнем правом углу на корпусе стерео оборудования. Просто подключите стандартную кабельную линию к этому входу, чтобы запустить телевизор.

SONY Радио/CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

- Чтобы начать использовать проигрыватель, нажмите кнопку радио CD

- Кнопка ON/OFF активирует проигрыватель. Когда питание включено, эта кнопка работает как переключатель источников радиочастот AM/FM и как внешний вход. Монитор подсоединяется к внешнему входу для того, чтобы звук поступал из DVD или телевизора.

- Кнопка VOLUME UP повышает громкость проигрывателя

- Кнопка VOLUME DOWN понижает громкость проигрывателя

- Кнопка CHANNEL UP ищет следующую радиостанцию или перескакивает на следующую CD дорожку

- Кнопка CHANNEL DOWN ищет предыдущую радиостанцию или перескакивает на предыдущую CD дорожку

- Кнопка PLAY переключает между режимами AM/FM

- Кнопка STOP выключает проигрыватель

DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

- Чтобы начать использовать проигрыватель, вы должны вначале включить жидкокристаллический монитор и установить его в режиме видео (DVD)

- Нажмите кнопку VCR на вашем плавающем дистанционном пульте управления

- Кнопка ON/OFF будет включать и выключать питание проигрывателя

- Кнопка VOLUME UP повышает громкость проигрывателя

- Кнопка VOLUME DOWN понижает громкость проигрывателя

- Кнопка PLAY начинает воспроизведение DVD

- Кнопка STOP останавливает воспроизведение

- Кнопка FORWARD переключает вперед на следующий эпизод

- Кнопка REWIND переключает назад на предыдущий эпизод

- Для того, чтобы установить звук для DVD/TV включите радиоCD проигрыватель нажатием кнопки ON/OFF на плавающем дистанционном пульте управления. Нажмите кнопку еще раз, чтобы подключиться к внешнему выходу.

SONY STEREO SPA (СЕРИЯ SOUND WAVES)

Для спа со стерео/CD опциями:

- для серий COAST and COAST XLT стерео может управляться пультом стерео, плавающим дистанционным пультом управления (который является опцией) или с переднего плана панели управления. Плавающий пульт дистанционного управления также управляет функциями.

- Если ваш SPA оборудован выдвижными динамиками, приводящимися в работу вручную, просто нажмите на поверхность динамика для того, чтобы динамик появился. Чтобы убрать эти динамики, нажмите на поверхность динамика, пока они не закроются.

ОПЦИЯ SONY STEREO SPA (СЕРИЯ EXTREME SOUND)

Если ваш спа оборудован усилителем SONY, усилитель включится после того, как вы активируете стерео (с пульта управления или вручную).

СОВМЕСТИМАЯ ЗВУКОВАЯ ОПЦИЯ MP3/iPOD

Ваш SPA может включать совместимую звуковую опцию MP3/iPOD, что позволяет вам подсоединить ваше персональное музыкальное устройство к вашему SPA. Эта опция доступна в определенных сериях как отдельный слот для подсоединения MP3, и в таком случае громкость и другие регулирующие устройства могут быть установлены только через управление MP3 плеера. Вы можете также иметь подсоединение MP3 как добавочную опцию к вашей Sony AM/FM CD стерео системе. В такой опции громкость может управляться через управление стерео SONY или дистанционным пультом.

ПОДДЕРЖАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Поддержание качества воды будет вам приятна и продолжит срок службы оборудования ванны. Это довольно простая задача, но требует постоянного внимания, поскольку химический состав воды зависит от нескольких факторов. Это не простая формула, но избегать ее нельзя. Безответственное отношение к поддержанию химического состава воды приведет к плохим и потенциально вредным условиям для купания, а также повредит ванну. Обратитесь за специальным руководством по поддержанию качества воды к вашему официальному дилеру, который может порекомендовать подходящие химические продукты для санитарной обработки и ухода за вашей ванной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: никогда не храните чистящие средства для ванны внутри корпуса оборудования.

pH КОНТРОЛЬ

pH – это измерение относительной кислотности или щелочности воды и измеряется по шкале от 0 до 14. Средний показатель 7 говорит о нейтральности. Свыше этого показателя показывает щелочную среду, а ниже – кислотную. В воде ванны ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ СЛЕГКА ЩЕЛОЧНУЮ СРЕДУ ОТ 7.2 ДО 7.8. Более низкий pH будет причиной появления коррозии на металлических частях оборудования ванны. Более высокий pH явится причиной образования накипи. Вдобавок следует отметить, что способность санитарных средств поддерживать чистоту в ванне сильно влияет на pH, который колеблется от идеальных показателей. Вот почему почти все наборы для проверки воды в ванной содержат измеритель pH наряду с дезинфицирующими средствами.

Санитаризация

Для того чтобы уничтожить бактерии и органические соединения в горячей воде,  санитарные средства должны регулярно использоваться, или хлор, или бром. Бром с остатками от 2 до 3 ppm более желателен. Двусоставная бромная система или гранулированный хлор (дихлор) также допустим в качестве санитарного средства. Хлорный остаток должен быть от 1 до 3 ppm.

ВАЖНО: не использовать перекись водорода как основу санитарного средства. Используя трихлорный хлор или таблетки брома, вы должны использовать дозатор. Эти чистящие средства обладают сильным коррозийным эффектом и могут повредить металлические материалы. Вред, причиняемый от использования этих чистящих средств, или неправильное использование любых химических средств, не покрывается гарантией на спа.

Другие добавки

Многие другие добавки возможны для вашего спа. Одни необходимы для компенсации несбалансированной воды. Другие используются в косметических средствах. А другие просто изменяют ощущения и запах воды. Ваш официальный дилер может посоветовать вам использование таких добавок.

УХОД ЗА ПОДГОЛОВНИКАМИ / ПОДУШКАМИ

- Не сидите на подушках

- Не растягивайте подушки

- Необходимо поддержание правильного химического состава воды. Превышенный уровень хлора, брома или озона может повредить ваши подушки

- Подушки следует мыть, когда вы просушиваете ваш SPA с мягким мылом и затем просушить кондиционером.

- Когда вы производите шоковое обеззараживание, поддержите крышку минимум тридцати минут, чтобы газы могли выйти.

Пожалуйста, имейте в виду, что подушки не включены в гарантийный список.

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  NORTHWIND™

СЕРИЯ NORTHWIND ™

Форма кнопок и их значения могут варьироваться

Первоначальный запуск

Ваш спа войдет в режим Priming mode (Pr), когда подпитается. Во время режима Priming, нажмите кнопку Jets повторно и убедитесь, что все насосы выпустили воздух. Режим  Priming mode длиться меньше 5 минут. Нажмите кнопку Temp, чтобы выйти. После Priming режима, спа будет работать в Стандартном Режиме (см. раздел Режим). На некоторых панелях нет кнопки Temp. На этих панелях используются  кнопки Set, Warm, Cool.

Управление температурой ( 26С – 40С)

Последнее измерение температуры постоянно показывается на дисплее. Настоящая температура воды показывается только, когда насос проработал, по крайней мере, 2 минуты.

На панелях с кнопками Temp или Set, чтобы посмотреть на дисплее установленную температуры, нажмите кнопку один раз. Чтобы изменить установленную температуру, нажмите кнопку второй раз до того, как дисплей перестанет мигать. Каждое нажатие кнопки продолжит повышать или понижать температуру. Если необходимо обратное направление, подождите, пока дисплей вернется к настоящей температуре воды. Нажмите кнопку, чтобы отобразить на дисплее установленную температуру, и нажмите еще раз, чтобы  изменить температуру в нужном направлении.

На панелях с кнопками Warm и Cool, чтобы просмотреть установленную температуру на дисплее, нажмите Warm или Cool один раз. Чтобы изменить установленную температуру, нажмите кнопку снова, прежде чем дисплей перестанет мигать. Каждое нажатие   Warm или Cool будет регулировать установленную температуру.

После трех секунд дисплей перестанет мигать и начнет показывать настоящую температуру воды.

Кнопка Jets 1

Нажмите Jets 1, чтобы включить или выключить насос # 1 и чтобы менять между низкой и высокой скоростями (если эта функция есть). Низкая скорость выключится после четырех часов. Высокая скорость выключится через пятнадцать минут. Низкая скорость может работать автоматически время от времени, в течение которого она не может быть отключена с панели, а высокой скоростью можно управлять.

Кнопки Jets 2, Jets 3/ Blower (если они есть)

Нажмите соответствующую кнопку один раз, чтобы включить или выключить устройство. Устройство выключится через 15 минут. Насос 2 может быть двухскоростным в некоторых системах.

Некоторые системы используют эту одну кнопку, чтобы контролировать два устройства. Первое нажатие кнопки активирует одно устройство. Повторное нажатие кнопки активирует оба устройства. Еще одно нажатие выключает только первое устройство. Нажмите еще раз, чтобы выключить оба устройства.

Насос, отвечающий за нагревание и фильтрацию (насос 1 низкоскоростной в нециркулирующей системе или циркулирующий насос в циркулирующей системе) будет называться просто насосом.

В последовательностях многофункциональных кнопок если кнопки нажаты слишком быстро, то они не сработают.

Кнопка Light

Нажмите эту кнопку, чтобы работать со светом. Выключается после 4 часового использования.

Режимы

В зависимости от конфигурации системы изменение режима может быть и не доступно, а замкнуто в стандартном режиме. Режим изменяется нажатием кнопки Temp, а затем Light.

Стандартный режим поддерживает установленную температуру. St появится на дисплее сразу же, как только вы включите стандартный режим.

Экономный режим нагревает SPA до установленной температуры только в течение цикла фильтрации. Ec  появится на дисплее, когда температура воды не текущая и поменяется с температурой воды, когда насос начнет работать.

Спящий режим нагревает SPA в пределах 10 градусов установленной температуры только в течение циклов фильтрации. SL появятся на дисплее, когда температура воды не текущая и поменяются с температурой воды, когда насос начнет работать.

Переустановка циклов фильтрации

Первая переустановка цикла фильтрации начнется через 6 минут, после того, как  SPA подпитается. Вторая переустановка цикла фильтрации начнется спустя 12 часов. Продолжительность фильтрации программируется на два, четыре или восемь часов или продолжительной фильтрации (обозначенной FC). Возможное время остановки фильтра - 2 часа для нециркулирующих систем и 4 часа для циркулирующих систем.

Чтобы запрограммировать, нажмите Temp, затем Jets 1. Нажмите  Temp, чтобы отрегулировать. Нажмите Jets 1 , чтобы выйти из программирования.

В нециркулирующих системах низкоскоростной насос 1 и озоновый генератов (если установлен) работают в течении фильтрации.

В циркулирующих системах циркулирующий насос и озоновый генератор (если установлен) работают 24 часа. В жаркой окружающей среде циркулирующий насос может выключиться на период в 30 минут за исключением циклов фильтрации. В начале каждого цикла фильтрации все другое оборудование будет работать быстро для прочистки водопровода.

Сообщения о неполадках

| Сообщения | Что обозначает сообщение | Необходимые действия |
| --- | --- | --- |
|  | Нет сообщений на дисплее Питание отключено | Панель управления работать не будет, до тех по пока не включится питание. Все установки будут сохранены. |
| - - | Температура неизвестна | После того, как насос проработает в течение 2 минут, текущая температура воды появится на дисплее. |
| HH | Перенагрев – спа отключается (даже если отключается, некоторое оборудование включится, если требуется защита от замерзания). Один из датчиков отметил температуру 47,8 ºС на нагревателе. | Не входите в воду. Откройте крышку и пусть вода остынет. Как только нагреватель остынет, возвратите в исходное положение нажатием любой кнопки. Если спа не переустанавливается, отключите питание, позвоните своему дилеру или в сервисную службу. |
| OH | Перенагрев - SPA отключается (даже если отключается, некоторое оборудование включится, если требуется защита от замерзания). Один из датчиков отметил, что температура воды 43,5 ºС. | Не входите в воду. Откройте крышку и пусть вода остынет. При температуре 41,7 ºС следует автоматически переустановить SPA. Если это не получится, отключите питание и позвоните своему дилеру или в сервисную службу. |
| SA | SPA отключается (даже если отключается, некоторое оборудование включится, если требуется защита от замерзания). Датчик, который подключен в гнездо A, не работает. | Если проблема остается, позвоните своему дилеру или в сервисную службу (возможно это временное явление в случае перенагрева). |
| Sb | SPA отключается (даже если отключается, некоторое оборудование включится, если требуется защита от замерзания). Датчик, подключенный в гнездо В не работает | Если проблема остается, позвоните своему дилеру или в сервисную службу (возможно это временное явление в случае перенагрева). |
| Sп | Датчик разбалансировался. Если это сообщение чередуется с температурой, то это может быть временное явление. Если мигает само по себе, SPA отключается (даже если отключается, некоторое оборудование включится, если требуется защита от замерзания). | Если проблема остается, позвоните своему дилеру или в сервисную службу. |
| HL | Обнаружена значительная разница между датчиками температуры. Это может обозначать проблему протекания. | Если уровень воды нормальный, убедитесь, что все насосы залиты. Если проблема остается, позвоните своему дилеру или в сервисную службу |
| LF | Постоянная проблема низкого потока. (Появляется на дисплее после пятого появления сообщения HL в течение 24 часов). Нагреватель выключился, но другие функции продолжают работать. | Следуйте действиям, необходимым для HL. Нагревательные способности не переустановятся автоматически. Вы можете нажать любую кнопку, чтобы переустановить. |
| dr | Возможно неподходящая вода, плохой напор или пузырьки воздуха обнаружились в нагревателе. SPA отключится через 15 минут. | Если уровень воды нормальный, убедитесь, что все насосы залиты. Нажмите любую кнопку, чтобы переустановить. Это сообщение переустановится в течение 15 минут. Если проблема остается, позвоните своему дилеру или в сервисную службу. |
| dY | В нагревателе обнаружена неподходящая вода. (На дисплее показывается после третьего появления сообщения dr). SPA отключается (даже если отключается, некоторое оборудование включится, если требуется защита от замерзания). | Следуйте действиям, необходимым для сообщения dr. SPA не переустановится автоматически. Нажмите любую кнопку, чтобы переустановить вручную. |
| IC | Замерзание. Обнаружены условия потенциального замерзания. | Не предпринимать никаких действий. Все оборудование будет автоматически активировано независимо от состояния SPA. Оборудование остановится на 4 минуты, после того, как датчик обнаружит, что температура SPA поднялась до 7,2 ºС или выше. Вспомогательный датчик замерзания может быть добавлен, чтобы защитить оборудование от чрезвычайных условий замерзания. Защита вспомогательного датчика замерзания рекомендуется в холодных климатических условиях. За подробностями обратитесь к вашего дилеру. |

* Даже если спа отключен, некоторое оборудование будет работать, если необходима защита от замерзания.

Предупреждение! Опасность электрошока!

Не пытайтесь сами обслуживать систему управления. Свяжитесь с вашим дилером или сервисной службой за помощью. Следуйте всем инструкциям данного руководства. Установка должна быть произведена квалифицированным электриком и все заземленные подсоединения должны быть тщательно установлены.

СЕРИЯ NORTHWIND ™

Форма кнопок и их значения могут варьироваться

Первоначальный запуск

Ваш SPA войдет в режим Priming mode (Pr), когда подпитается. В течение этого режима нажмите кнопку Jets повторно и убедитесь, что все насосы освободились от воздуха. Режим заполнения водой длится не более пяти минут. Нажмите Warm или Cool, чтобы выйти. После этого режима SPA будет работать в Стандартном Режиме (см. раздел Режим).

Управление температурой (26С – 40С)

Последнее измерение температуры воды постоянно показывается на дисплее. Текущая температура воды показывается на дисплее только, когда насос проработал, по крайней мере, 2 минуты.

Чтобы посмотреть на дисплей установленную температуру, нажмите Warm или Cool один раз. Чтобы изменить установленную температуру, нажмите кнопку температуры еще раз до того, как дисплей перестанет мигать. После трех секунд дисплей перестанет мигать и начнет показывать текущую температуру SPA.

Кнопка Jets 1

Нажмите Jets 1, чтобы включить или выключить насос 1 и чтобы переключать между низкой и высокой скоростями (если они имеются). Низкая скорость выключится после четырех часов. Высокая скорость выключится через 15 минут. Низкая скорость может работать автоматически время от времени, в течение которого она не может быть отключена с панели, а высокой скоростью можно управлять.

Кнопка Jets 2/ Jets 3/Blower (если имеется в наличии)

Нажмите соответствующую кнопку один раз, чтобы включить или выключить устройство. Устройство выключится через 15 минут. Насос 2 может быть двухскоростным в некоторых системах.

Кнопка Light

Нажмите эту кнопку, чтобы работать со светом. Выключается после 4 часового использования.

Насос, отвечающий за нагревание и фильтрацию (насос 1 низкоскоростной в нециркулирующей системе или циркулирующий насос в циркулирующей системе) будет называться просто насосом.

В последовательностях многофункциональных кнопок если кнопки нажаты слишком быстро, то они не сработают.

Режим

Режим изменяется нажатием Warm или Cool.

Стандартный режим поддерживает установленную температуру температуры. St появится на дисплее сразу же, как только вы включите стандартный режим.

Экономный режим нагревает SPA до установленной температуры только в течение цикла фильтрации. Ec  появится на дисплее, когда температура воды не текущая и поменяется с температурой воды, когда насос начнет работать.

Спящий режим нагревает SPA в пределах 10 градусов установленной температуры только в течение циклов фильтрации. SL появятся на дисплее, когда температура воды не текущая и поменяются с температурой воды, когда насос начнет работать.

Переустановка циклов фильтрации

Первая переустановка цикла фильтрации начнется через 6 минут, после того, как  SPA подпитается. Вторая переустановка цикла фильтрации начнется спустя 12 часов. Продолжительность фильтрации программируется на два, четыре или восемь часов или продолжительной фильтрации (обозначенной FILC). Возможное время остановки фильтра 2 часа для нециркулирующих систем и 4 часа для циркулирующих систем.

Чтобы запрограммировать, нажмите Temp, затем Jets 1. Нажмите  Temp, чтобы отрегулировать. Нажмите Jets 1 , чтобы выйти из программирования.

В нециркулирующих системах низкоскоростной насос 1 и озоновый генератор (если установлен) работают в течении фильтрации.

В циркулирующих системах циркулирующий насос и озоновый генератор (если установлен) работают 24 часа. В жаркой окружающей среде циркулирующий насос может выключиться на период в 30 минут за исключением циклов фильтрации. В начале каждого цикла фильтрации все другое оборудование будет работать быстро для прочистки водопровода.

Сообщения о неполадках

| Сообщения | Что обозначает сообщение | Необходимые действия |
| --- | --- | --- |
|  | Нет сообщений на дисплее Питание отключено | Панель управления работать не будет, до тех по пока не включится питание. Все установки будут сохранены. |
| - - | Температура неизвестна | После того, как насос проработает в течение 2 минут, текущая температура воды появится на дисплее. |
| OHH | Перенагрев – SPA отключается (даже если отключается, некоторое оборудование включится, если требуется защита от замерзания). Один из датчиков отметил температуру 47,8 ºС на нагревателе. | Не входите в воду. Откройте крышку и пусть водf остынет. Как только нагреватель остынет, возвратите в исходное положение нажатием любой кнопки. Если SPA не переустанавливается, отключите питание, позвоните своему дилеру или в сервисную службу. |
| OHS | Перенагрев - SPA отключается (даже если отключается, некоторое оборудование включится, если требуется защита от замерзания). Один из датчиков отметил, что температура воды 43,5ºС. | Не входите в воду. Откройте крышку и пусть вода остынет. При температуре 41,7ºС следует автоматически переустановить SPA. Если это не получится, отключите питание и позвоните своему дилеру или в сервисную службу. |
| SnA | SPA отключается (даже если отключается, некоторое оборудование включится, если требуется защита от замерзания). Датчик, который подключен в гнездо A, не работает. | Если проблема остается, позвоните своему дилеру или в сервисную службу (возможно это временное явление в случае перенагрева). |
| Snb | SPA отключается (даже если отключается, некоторое оборудование включится, если требуется защита от замерзания). Датчик, подключенный в гнездо В не работает | Если проблема остается, позвоните своему дилеру или в сервисную службу (возможно это временное явление в случае перенагрева). |
| SnS | Датчик разбалансировался. Если это сообщение чередуется с температурой, то это может быть временное явление. Если мигает само по себе, SPA отключается (даже если отключается, некоторое оборудование включится, если требуется защита от замерзания). | Если проблема остается, позвоните своему дилеру или в сервисную службу. |
| HFL | Обнаружена значительная разница между датчиками температуры. Это может обозначать проблему протекания. | Если уровень воды нормальный, убедитесь, что все насосы залиты. Если проблема остается, позвоните своему дилеру или в сервисную службу |
| LF | Постоянная проблема низкого потока. (Появляется на дисплее после пятого появления сообщения HL в течение 24 часов). Нагреватель выключился, но другие функции продолжают работать. | Следуйте действиям, необходимым для HL. Нагревательные способности не переустановятся автоматически. Вы можете нажать любую кнопку, чтобы переустановить. |
| dr | Возможно неподходящая вода, плохой напор или пузырьки воздуха обнаружились в нагревателе. SPA отключится через 15 минут. | Если уровень воды нормальный, убедитесь, что все насосы залиты. Нажмите любую кнопку, чтобы переустановить. Это сообщение переустановится в течение 15 минут. Если проблема остается, позвоните своему дилеру или в сервисную службу. |
| drY | В нагревателе обнаружена неподходящая вода. (На дисплее показывается после третьего появления сообщения dr). SPA отключается (даже если отключается, некоторое оборудование включится, если требуется защита от замерзания). | Следуйте действиям, необходимым для сообщения dr. SPA не переустановится автоматически. Нажмите любую кнопку, чтобы переустановить вручную. |
| ICE | Замерзание. Обнаружены условия потенциального замерзания. | Не предпринимать никаких действий. Все оборудование будет автоматически активировано независимо от состояния SPA. Оборудование остановится на 4 минуты, после того, как датчик обнаружит, что температура SPA поднялась до 7,2º С или выше. Вспомогательный датчик замерзания может быть добавлен, чтобы защитить оборудование от чрезвычайных условий замерзания. Защита вспомогательного датчика замерзания рекомендуется в холодных климатических условиях. За подробностями обратитесь к вашего дилеру. |

*Даже если спа отключен, некоторое оборудование будет работать, если необходима защита от замерзания.

Предупреждение! Опасность электрошока!

Не пытайтесь сами обслуживать систему управления. Свяжитесь с вашим дилером или сервисной службой за помощью. Следуйте всем инструкциям данного руководства. Установка должна быть произведена квалифицированным электриком и все заземленные подсоединения должны быть тщательно установлены.

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  COAST LUXURY СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОДЕЛИ

Краткая  Инструкция по Эксплуатации обеспечивает быстрый обзор основных функций и операций, доступных с цифровой панели управления Вашей Spa.

ПУСК НАСОСА 1

Нажмите кнопку Pump 1 чтобы включить первый насос на низкой скорости. Нажмите еще раз кнопку Pump 1 для включения большой скорости. Третье нажатие выключает первый насос. Встроенный таймер автоматически выключит первый насос через 20 минут, если он не будет отключен вручную.

Индикатор "Pump 1" зажигается когда включен первый насос.

ПУСК НАСОСА 2

Нажмите кнопку Pump 2 чтобы включить второй насос. Нажмите еще раз кнопку  Pump 2 для выключения второго насоса. Встроенный таймер автоматически выключит второй насос через 20 минут, если он не будет отключен вручную.

Индикатор "Pump 2" зажигается когда включен второй насос.

Включение подсветки:

Нажмите кнопку Spa Light для включения подсветки. Нажмите ее второй раз для выключения подсветки. Встроенный таймер автоматически выключит подсветку через 2 часа, если она не будет отключена вручную.

Индикатор "Light" отображается при включенной подсветке.

Установка температуры воды:

Нажмите и удерживайте кнопку Warm/Cool первый раз для увеличения температуры. Для уменьшения – нажмите и удерживайте кнопку Warm/ Cool еще раз. Установленное значение будет отображаться 5 секунд, подтверждая Ваш выбор.

Индикатор "Set Point" отображает установленную температуру, но НЕ текущую температуру воды!

Температура воды может быть задана в диапазоне 15-40°C с шагом 1°С.

Автоматическое включение водонагревателя:

Водонагреватель автоматически включается,  когда температура воды на 0.5° С ниже установленного значения, и выключается когда вода достигнет температуры на 0.5° С выше установленного значения.

Индикатор "Heater" зажигается когда включен нагрев воды.

Примечание: Если Ваша система сконфигурирована для Режима Пониженного Энергопотребления, водонагреватель не включится, если насос работает на большой скорости.

Программирование длительности цикла фильтрации:

Система автоматически выполняет два цикла фильтрации в сутки, с 12-часовым интервалом. Во время цикла фильтрации насос #2 запускается на 1 минуту, затем запускается насос #1 и озонатор на программируемое количество часов.

Для установки длительности цикла фильтрации:

Нерегулярное мигание индикатора "Filter Cycle" означает, что система остановила фильтрацию по истечении трех часов ввиду того, что температура воды превысила установленное значение на более чем 1 °C. Если температура воды снизится до 0.5 °C ниже установленного значения до запланированного времени окончания цикла фильтрации, фильтрация будет продолжена на оставшееся установленное время.

После сбоя питания значение длительности цикла фильтрации сбросится на значение по умолчанию (6 часов). В этом случае первый цикл фильтрации начнется через 12 часов после восстановления питания.

Сообщения о неполадках

Индикатор "Heater" (нагреватель) мигает когда насосы работают на большой скорости.

Это не является неисправностью, это особенность данного оборудования. Для снижения потребляемого тока, нагреватель автоматически отключается, когда насосы работают на большой скорости.

В некоторых случаях насосы запускаются сами на одну минуту и индикатор цикла фильтрации  мигает.

Это не является неисправностью, это особенность данного оборудования. Наш  Интеллектуальный Зимний Режим автоматически включает насосы на одну минуту несколько раз в день для предотвращения замерзания воды в трубах, тем самым защищая вашу спа от холода.

Значение температуры воды мигает.

Температура воды в спа достигла 44ºC.

Не заходите в воду! Дождитесь остывания воды.Система автоматически перезапустится когда вода достигнет 43ºC.

Если проблема все еще остается, позвоните Вашему дилеру или в сервисную службу.

На дисплее отображаются три  мигающие точки.

Обнаружена неисправность. Не заходите в воду! Проверьте и откройте водные краны. При необходимости произведите очистку фильтра. Проверьте уровень воды. Если необходимо, добавьте воды. Выключите, и затем снова включите вашу спа для сброса системы. Если проблема все еще остается, позвоните Вашему дилеру или в сервисную службу.

Дисплей мигает.

Произошел сбой питания. Нажмите любую кнопку для сброса системы, затем перепрограммируйте все желаемые параметры.

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  COAST 3-pump LUXURY, PLATINUM СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ  МОДЕЛИ

Сервисное сообщение

Через каждые 8000 часов использования, spa будет показывать  сообщение "SER", которое будет сигнализировать о необходимости сервисного обслуживания и проверки Вашей Spa.

Время суток

Установка времени:

- Войдите в режим программирования, нажав и удерживая 2 секунды кнопку Prog. На дисплее появится надпись "CL".

- Нажмите кнопку Enter для показа   установленного времени.

- Используйте кнопки направления Warm или Cool для изменения значения.

Время начала и продолжительность цикла фильтрации

Система автоматически выполняет два цикла фильтрации в сутки, с 12-часовым интервалом. Во время цикла фильтрации насос#2 и вентилятор обдува запускаются на 1 минуту, затем запускается насос #1 (или, если установлен, циркуляционный насос) на низкой скорости на программируемое количество часов. Индикатор "Filter Cycle" отображается на дисплее во время цикла фильтрации.

Для программирования цикла фильтрации Вам необходимо задать два параметра – время начала цикла и его продолжительность. Если фильтрация не требуется, значение длительности должно быть установлено в "OFF". Если требуется непрерывная фильтрация - значение длительности должно быть установлено в "12:00".

Установка времени начала цикла:

1- Нажмите кнопку Prog второй раз (прим. перевод. Первый раз был когда ставили время).

2-Дисплей покажет "Flon", где "xx" –час начала цикла.

3-Нажмите кнопку Enter для отображения текущего значения.

4- Используйте кнопки направления Warm или Cool для изменения значения.

Установка длительности цикла:

- Нажмите кнопку Prog третий раз.

- Дисплей покажет "Fldu", где "xx" – длительность в часах.

3-Нажмите кнопку Enter для отображения текущего значения.

4- Используйте кнопки направления Warm или Cool для изменения значения.

Экономичный Режим – время начала и продолжительность

Экономичный режим позволяет Вам снижать установленное значение температуры воды на 11° С в заданный период суток. Во время Экономичного режима на дисплее отображается индикатор Экономичного режима.

Для программирования Экономичного режима Вам необходимо задать два параметра: время начала и продолжительность. Если Экономичный режим не требуется, длительность должна быть установлена в  "OFF".

Вы можете вручную переключить режим экономии (включить или выключить) до окончания суток, нажав кнопку Econo.

Установка времени начала Экономичного режима:

1-Нажмите кнопку  Prog в четвертый раз.

2-Дисплей покажет "ECon", где "xx" –час начала.

3-Нажмите кнопку Enter для отображения текущего значения.

4- Используйте кнопки направления Warm или Cool для изменения значения.

Установка длительности  Экономичного режима:

Нажмите кнопку  Prog в пятый раз.

2-Дисплей покажет "ECdu", где "xx" –длительность в часах.

3-Нажмите кнопку Enter для отображения текущего значения.

4- Используйте кнопки направления Warm или Cool для изменения значения.

Единица измерения температуры

Температура воды может отображаться в °F или °С.

Выбор отображаемой на дисплее единицы измерения:

Нажмите кнопку  Prog в шестой раз.

2-Дисплей покажет "Tu" и "x" –единицу измерения °F или °С.

3-Нажмите кнопку Enter для отображения текущего значения.

4- Используйте кнопки направления Warm или Cool для изменения значения.

Блокировка кнопок

Эта функция позволяет Вам предотвратить несанкционированное изменение настроек устройства. Основные функции Spa остаются доступными (управление насосами и подсветкой), но невозможно изменить установки температуры и Экономичного режима, а также войти в режим программирования.

Когда включена блокировка, на дисплее отображается индикатор «Lock».

Блокирование кнопок:

Нажмите кнопку  Prog в седьмой раз.

2-Дисплей покажет "Loc" или "Uloc".

3-Нажмите кнопку Enter для отображения текущего значения.

4- Используйте кнопки направления Warm или Cool для изменения значения.

Чтобы разблокировать кнопки, нажмите и удерживайте кнопку Pump1 в течение 5 сек.

Переворот изображения на дисплее

Простая последовательность нажатий кнопок переворачивает изображение на дисплее и делает его читаемым изнутри или снаружи Spa. Для переворота дисплея:

1-Нажмите и удерживайте кнопку Prog, 2 секунды. Появится надпись «CL».

2- Нажмите кнопку Light. Надпись "CL" исчезнет и дисплей перевернется. Единица измерения температуры "°F" или "°C" в этом режиме не отображаются.

Изменение режимов

Система может работать в трех разных режимах: Spa, DVD и CD. Просто нажмите кнопку Mode для переключения режима. Соответствующая режиму иконка будет показывать в каком режиме Вы находитесь. Система автоматически вернется в режим SPA если на протяжении 5 минут не будет нажата ни одна из кнопок.

В режиме SPA:       В режиме CD/DVD:

Кнопка Pump1	Кнопка перемотки назад Rewind

Кнопка Pump2	Кнопка перемотки вперед Forward

Кнопка Light	Кнопка воспроизведения Play Кнопка Stop/Enter Кнопка остановки Stop

В режиме SPA:       В режиме Радио:

Кнопка Pump1     Кнопка поиска назад  Seek-

Кнопка Pump2     Кнопка поиска вперед  Seek+-

Кнопка Light	Кнопка выбора диапазона (FM1, FM2 & AM)

Кнопка Stop/Enter - 	Кнопка переключения источников (CD или Радио)

Список параметров панели управления

| CL CL | Время |
| --- | --- |
| Flon Flon | Время старта фильтрации |
| Fldu | Длительность фильтрации |
| ECon | Время начала экономичного режима |
| ECdu ECdu | Длительность экономичного режима |
| Tu Tu | Единица измерерния температуры °F или °С |
| Loc Loc | Блокировка кнопок |

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  COAST 3-pump LUXURY, PLATINUM МЕЖДУНАРОДНЫЕ  МОДЕЛИ

Краткая  Инструкция по Эксплуатации обеспечивает быстрый обзор основных функций и операций, доступных с цифровой панели управления Вашей Spa.

Пуск Насоса №1:

Двухскоростная насосная система:

Нажмите кнопку Pump 1 для включения насоса #1 на низкой скорости. Нажмите второй раз для включения высокой скорости насоса# 1. Третье нажатие выключает насос.

Односкоростная насосная система:

Нажмите кнопку Pump 1 для включения насоса#1. Нажмите второй раз для выключения насоса#1.

В обоих случаях, встроенный таймер автоматически выключит первый насос через 20 минут, если он не будет отключен вручную.

Индикатор "Pump 1" отображается, когда включен Насос#1. Для  двухскоростного насоса этот индикатор будет мигать если включена низкая скорость.

Пуск Насоса №2:

Двухскоростная насосная система:

Нажмите кнопку Pump 2 для включения насоса # 2 на низкой скорости. Нажмите второй раз для включения высокой скорости насоса #2. Третье нажатие выключает насос.

Односкоростная насосная система:

Нажмите кнопку Pump 2 для включения насоса #2. Нажмите второй раз для выключения насоса# 2.

В обоих случаях, встроенный таймер автоматически выключит второй насос через 20 минут, если он не будет отключен вручную.

Индикатор "Pump 2" отображается, когда включен Насос #2. Для  двухскоростного насоса этот индикатор будет мигать если включена низкая скорость.

Включение волоконной подсветки:

Нажмите кнопку Fiber Light для включения мотора и подсветки. Нажмите второй раз для выключения и мотора и подсветки.

Опция подсветки:

Нажмите кнопку Fiber Light для включения мотора и подсветки.  Нажмите второй раз для  того, чтобы выключить  мотор, но оставить подсветку включенной. Нажмите третий раз для выключения и мотора и подсветки.

В обоих случаях, встроенный таймер автоматически выключит подсветку через 2 часа, если она не будет отключена вручную.

Автоматическое включение водонагревателя:

Водонагреватель автоматически включается,  когда температура воды на 0.5°С ниже установленного значения, и выключается когда вода достигнет температуры на 0.5°С выше установленного значения.

Индикатор "Heater" зажигается, когда включен нагрев воды.

Он мигает, когда получен запрос на большую температуру, а нагреватель еще не включился.

Примечание: Если Ваша система сконфигурирована для Режима Пониженного Энергопотребления, водонагреватель не включится, если два и более насоса работают на высокой скорости.

Включение аэромассажа:

Нажмите кнопку Blower для включения воздушного насоса на высокой скорости. Нажмите второй раз для переключения на низкую скорость. Третье нажатие выключает воздушный насос. Встроенный таймер автоматически выключит вентилятор через 20 минут, если он не будет отключен вручную.

Индикатор "Blower" отображается, когда включен вентилятор. Этот индикатор будет мигать если включена низкая скорость.

Включение подсветки spa:

2-х режимная подсветка:

Нажмите кнопку Light , чтобы включить подсветку на максимальную яркость. Нажмите второй раз, чтобы включить подсветку на пониженную яркость. А третье нажатие кнопки выключает подсветку.

1-но режимная подсветка:

Нажмите кнопку Light, чтобы включить подсветку. Нажмите второй раз, чтобы выключить подсветку.

В обоих случаях встроенный таймер выключит подсветку через 2 часа, если до этого вы не отключите ее сами.

Индикатор "Light" появляется на дисплее, когда подсветка на максимальной яркости. И он мигает, когда подсветка на пониженной яркости.

Установка температуры воды:

Используйте кнопки стрелочки Warm or Cool, чтобы отрегулировать температуру воды. Установка температуры появится на дисплее на 5 секунд, чтобы подтвердить ваш выбор.

Индикатор установленной температуры "Set Point" необходимую температуру, а НЕ текущую температуру  воды!

Температура воды может быть отрегулирована с шагом в 1º от 15 º до 40ºC .

Сообщения о неисправностях

Значение температуры воды  мигает.

Температура воды в Spa достигла 44 ºC.

Не заходите в воду! Дождитесь остывания воды. Система автоматически перезапустится когда вода достигнет 43ºC.

На дисплее отображаются

три мигающие точки.

Обнаружена неисправность.

Не заходите в воду! Проверьте и откройте водные краны. При необходимости произведите очистку фильтра. Проверьте уровень воды. Если необходимо, добавьте воды. Выключите, и затем снова включите вашу Spa для сброса системы.

Если проблема все еще остается, позвоните Вашему дилеру или в сервисную службу.

В некоторых случаях насосы запускаются сами на одну минуту и индикатор цикла фильтрации мигает.

Это не является неисправностью, это особенность данного оборудования.  Наш  Интеллектуальный Зимний Режим автоматически включает насосы на одну минуту несколько раз в день для предотвращения замерзания воды в трубах, тем самым защищая

вашу Spa от холода.

Дисплей мигает.

Произошел сбой питания. Нажмите любую кнопку для сброса системы, затем перепрограммируйте все желаемые параметры.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ:

Нажмите и удерживайте Fiber Light  5 секунд, чтобы выключить систему на 30 минут. e Сообщение "OFF" появится. Все кнопки заблокируются, до тех пор пока вы не нажмете Fiber Light, чтобы запустить систему до того, как истекут 30 минут.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ:

Нажмите и удерживайте  Light  5 секунд, чтобы переключить между "C и "F.

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ДИСПЛЕЙ:

Нажмите и удерживайте Filter  5 секунд, чтобы перевернуть дисплей. При включении питания дисплей всегда возвращается в исходный режим.

Циклы фильтрации:

Система автоматически выполняет 2 цикла фильтрации в день, с интервалом в 12 часов. В течение цикла фильтрации насос 2 & 3 и воздушный насос работают 1 минуту. Насос 1 на оставшееся время цикла работает на низкой скорости и значок "Filter Cycle" загорается. Если система оборудована циркулирующим насосом, все насосы и вентилятор работают 1 минуту. Затем циркулирующий насос работает все оставшееся время цикла и значок "Filter Cycle" загорается.

Установки циклов фильтрации:

1-Нажмите Filter .

- На дисплее покажутся Fdxx, где "xx" – необходимое время.

- Используйте Warm и Cool, чтобы изменить установку.

- Нажмите Filter еще раз.

- На дисплее покажутся FSxx, где "xx" – приостановка запуска цикла.

- Используйте Warm и Cool, чтобы изменить установку.

- Нажмите Filter, чтобы сохранить установки.

40-минутный перерыв цикла фильрации: Если вы включили насос, вентилятор или подсветку в течение цикла фильтрации цикл будет прерван и возобновится только через 40 минут, после того, как система выключит последний активный выход.

Циклы очистки

В течение цикла очистки насосы и вентилятор работают 2 минуты и значок "Filter Cycle" загорается. Установка циклов очистки:

1 - Нажмите Filter

2-Дисплей покажет Pxx, где "xx"  - количество циклов очистки в день.

- Используйте Warm и Cool, чтобы изменить установку.

- Нажмите Filter , чтобы сохранить установки.

Примечание: Система может быть установлена для фильтрации на 24 часа с циркулирующим насосом. В этом случае нажмите  Filter , чтобы установить количество циклов очистки в день.

Режим поддержки фильтрации

Эта функция позволяет ускорить фильтрацию после интенсивного использования или для смешивания чистящих ср-в. Нажмите Pump 1 на 5 секунд. Насос #1 будет работать на высокой скорости 45 минут и  сообщение появится на дисплее. А озонатор также активируется.

Датчик уровня воды

Если система оборудована датчиком уровня воды и датчик обнаруживает недостаточный уровень воды в ванне, система не позволит насосам начать работать и на дисплее появится сообщение "H20". Насосы вернутся к работе, когда уровень воды превысит датчик.

Блокировка цифровой панели управления

Эта функция позволит вам предотвратить несанкционированный доступ к установке параметров. Эта функция особенно помогает, когда у ваших детей есть доступ к панели управления.

Есть два режима, из которых вы можете выбрать: полная блокировка и частичная блокировка. Полная блокировка означает, что все функции панели управления заблокированы. Частичная блокировка означает, что основные функции доступны (насосы, аэромассаж, подсветка), но станет невозможно поменять температуру воды, перезагрузить экономический режим или войти в режим программирования.

Когда панель заблокирована - значок "Lock".

Блокировка цифровой панели управления:

1 – Нажмите и удерживайте Econo  5 секунд.

- Дисплей покажет LocP,  "P" – частичная блокировка.

- Отжатие кнопок в режиме частичной блокировки. Нажмите кнопку и удерживайте еще 5 секунд, чтобы попасть в режим полной блокировки. Сообщение "LocF" появится.

Когда панель управления заблокирована все автоматические функции системы работают как обычно. Если кнопка нажата, сообщения "LocP" or "LocF" появятся на экране на 1 секунду. Чтобы разблокировать панель управления нажмите и удерживайте  Econo еще 5 секунд.

Экономный режим

Чтобы сохранить энергию, температура для экономного режима 11 "C (20"F) ниже, чем в нормальном режиме.

Значок «Экономный режим» загорается, когда этот режим вкл.

Установка экономного режима:

1 – Нажмите  Econo.

2  -   Дисплей покажет Edxx, где "xx" – продолжительность экономного режима.

- Используйте Warm или Cool, чтобы поменять установку.

- Нажмите Econo снова.

5- На дисплее покажется ESxx, где "xx"  - отмена запуска режима.

- Используйте Warm и Cool ,чтобы изменить установки.

- Нажмите Econo в третий раз, чтобы сохранить установки.

40-минутный  перерыв в экономном режиме: Если вы включили насос, вентилятор или подсветку во время экономного режима, экономный режим прервется и возобновится только через 40 минут, после того как система выключит последний активный выход. Сообщение «Econ» или значок "Economy Mode"  замигает в зависимости от дизайна вашей системы.

Сообщение "CLE"

Каждые две недели"CLE"  появится на дисплее, это значит почистить фильтр. Нажмите любую кнопку, чтобы переустановить сообщение.

Часы

Используйте clock для установки время. Дисплей будет менять каждые 5 секунд то время, то текущую температуру воды.

Параметры панели управления

Fdxx              Продолж. цикла фильтрации

FSxx  	Остановка фильтрации

LocX	Блокировка панели

Edxx  	Продолж.эконом.режима

ESxx	Остановка эконом.режима

Pxx	               Циклы очистки

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Устройство контроля воздуха: Встроенный на краю spa, он смешивает теплый воздух с корпуса оборудования в струю спуска  через  трубку Вентури.

Клапан спуска воздуха: располагающийся на куполообразной крышке фильтра. Обычно для спуска воздух через фильтр, находящийся под давлением (только для модели Cascade).

Вентиль крана: Располагающийся на влажном краю насосов #1, #2. Используемый для спуска воздуха через насосную систему.

Озонатор COAST ZONE: Опция. Озонатор вырабатывает естественный озон Коронный разряд. Продолжительное использование озонатора может сильно уменьшить расход частящий средств.

Вентиль контроля: для предотвращения обратного течения воды в озонатор.

Блок управления: Центр spa. Питание распределяется для всех функций spa: насосов, озонаторов, светодиодной подсветки, нагревательного  элемента, и т.д..

Панель управления: Встроена на верхнем краю spa, управляет всеми функциями spa.

Вентиль дренажа: Используемый для просушки spa. Обычно помещен в левом нижнем углу обшивки spa. См. Корпус оборудования на  с. 9.

Корпус оборудования: вмещает блок управления, насосы и другие электрические компоненты.

Фильтр:  Фильтр чистит spa, пропуская воду через картридж фильтра, где удаляются загрязнения. В фильтре верхней загрузки -  картридж фильтра доступен через верх spa. В скиммере  переднего доступа картридж вынимается через дверцу скиммера.

Плавающий пульт управления: Управляет функциями spa,  DVD проигрывателем,  Sony radio/CD. Уникальный дизайн позволяет плавать на поверхности воды.

Сток в полу: Сток в полу покрыт решеткой и используется при осушении spa. Также используется как выход для озонатора. Если вы увидите пузырьки, выходящие из стока - это результат смешивания воды с продукцией озона.

Вентиль-затвор: Красный с серой ручкой, расположенный на входном и выходном отверстии насосной системы. Вентиль открывает или закрывает  поток воды в оборудование. Чтобы открыть, открутите полностью против часовой стрелки.

Нагреватель: поднимает температуру воды до нужной установки.

Форсунки:

-Форсунка ламинарного потока. Тонкая струя воды образовывает дугу от края spa. Может подсвечиваться оптическим волокном или светодиодом.

-Массажная форсунка Master. С насадкой со множеством отверстий для массажа группы мышц одновременно.

-Шейная форсунка. Направлена на шею для успокоительного массажа.

-Тройная регулируемая форсунка. Для  высокоинтенсивного гидротерапевтического массажа.

-Тройная направленная и полинаправленная форсунка. Производит прямой поток для терапевтического массажа.

-Тройная орбитальная и полиорбитальная форсунка. Обеспечивает вихревой  циркулирующий терапевтический массаж.

-Тройная  направленная и  полинаправленная  форсунка Gatlin.  Многоструйная  пульсирующая форсунка, создающая эффект профессионального массажиста.

-Тройная фибероптическая форсунка. Только для Coast spa. Придает цветовой эффект гидротерапевтическим сеансам .

- Форсунка Volcano/Whirlpool. Мощная ,высокая струя, начинающаяся от дна, для массажа стоп и ног.

-Тройная пульсирующая форсунка.  Создает «взрывы» воды.

НОЖЕВОЙ ВЕНТИЛЬ: Белый ручной вентиль в форме буквы "T", те же функции, что и у вентиля затвора (см.выше) за исключением тех случаев, когда нужно потянуть вверх вручную.

СВЕТОДИОДЫ: светодиоды и спец.линзы используются для создания подсветки и spa струй для соответствующего настроения.

СКИММЕР: Это прямоугольный сток на уровне воды. Он отделяет мусор с поверхности через фильтр. Уровень воды в  spa должен быть посередине скимммера для оптимальной работы.

ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО: во время работы оборудования оно работает вместе с скиммер , чтобы втянуть воду со дна spa через фильтр, оставляя spa чистым.

КЛАПАН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ (2 размера):  Большой клапан переключения воды для отвода воды в различные места spa. Меньший клапан переключения воды используется для отвода воды в шейные струи или водопады. Поверните вручную только, когда насос работает на низкой скорости.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не греет или плохо греет

| Причина Рекомендуемое действие |
| --- |
| Нет электроэнергии в доме. | Проверьте внимательно выключатели на счетчике. Выключите и включите их дважды. |
| Плохой напор воды из-за загряз. фильтра | Прочистите картридж(и). |
| Насос не заполняется | См.раздел по заливки насосов. O-кольцо отсутствует или повреждено утечкой воздуха. |
| Неправильное сетевое напряжение | Вызовите квалифицированного электрика, чтобы проверить сетевое напряжение |

Свет в СПА  не зажигается

| Причина Рекомендуемое действие |
| --- |
| Лампочка перегорела. | Замените лампочку (не входит в гарантию) |
| Загрязненное соединение | Проверьте, есть ли какой-нибудь налет в патроне, удерживающем лампочку. |

Насос не накачивает воду

| Причина Рекомендуемое действие |
| --- |
| Насосы работают, но нет потока воды | Ослабьте верхний вентиль крана на насосах до появления воды |
| Нет воды в насосах | Убедитесь, что уровень воды на середине скиммера, выпустите воздух на поверхность насоса, пока вода не вытечет. |
| Воздушная пробка | Выпустите воздух. |
| Закрытый вентиль-затвор, заблокированная линия. | Откройте вентиль-затвор, проверьте не заблокирован ли скиммер, всасыватель. |
| Насос поднимается и опускается (струи теряют напор, затем набирают и снова теряют) | Проверьте вентиль освобождения воздуха на фильтре на предмет о-кольца (на месте и закручено); устройство на передней части насоса, закреплено ли; вентиль крана на передней части насоса, натянут ли. |

НЕ РАБОТАЮТ ФОРСУНКИ:

| Причина Рекомендуемое действие |
| --- |
| Нет струй. | Форсунки не включены. Включите. |
| Насос не заполняется | См. раздел инструкции по заполнению насоса. |
| Закрыты клапаны переключения воды |  |

Низкий поток воды

| Причина Рекомендуемое действие |
| --- |
| Грязный фильтр | Замените картридж, почистите. |
| Закрытый вентиль-затвор, заблокированная линия | Откройте все вентили-затворы |
| Низкое или неверное напряжение | Вызовите квалифицированного.электрика, чтобы проверить напряжение на линии. |

спа протекает

| Причина | Рекомендуемое действие |
| --- | --- |
| Плохое соединение | Вручную затяните все соединения, проверьте прокладки и о-кольца. |
| Если вода появляется в районе фильтра. | Разбрызганная вода в канистре фильтра постепенно высохнет |

Мотор насоса не работает

| Причина | Рекомендуемое действие |
| --- | --- |
| Нет питания мотора | Проверьте выключатели питания и рубильники цепи. Проверьте подсоединение вилки к панели управления |
| Перегоревший предохранитель. | Замените предохранитель. |
| Перегрев. | Подождите пока мотор остынет. |
| Крыльчатка насоса засорилась каким-то посторонним предметом | Проконсультируйтесь с дилером. |
| Мотор перегревается в жаркие дни во время фильтрации. | Запрограммируйте вашу панель управления на цикл во время прохладного времени дня или на короткие циклы. |

Мотор насоса перегревается

| Причина | Рекомендуемое действие |
| --- | --- |
| Насос работает всухую. | Позвоните вашему дилеру |
| Вентиляционное отверстие заблокировано. | Прочистите засоры в вентиляционном оверстие. |
| Ограниченные линии засоса | Убедитесь, что все клапаны открыты и прочищены всасыватели мусора |

Примечание: Это нормально, если моторы при прикосновении горячие. Внутренняя защита от перегрузки выключит мотор, если есть перегрузка или проблема высокой температуры.

Плавающий пульт управления не работает

| Причина | Рекомендуемое действие |
| --- | --- |
| Сели батарейки | Замените старые батарейки на новые |
| Программирование пульта неверное | Обратитесь к инструкции к пульту, прилагаемой к вашему SPA |

Радио/CD плеер

| Причина | Рекомендуемое действие |
| --- | --- |
| Если CD плеер не читает CD | попробуйте другой CD прочистите головки CD плеера (используя специальные чистящие средства) внимательно прочитайте инструкцию |

DVD / телевизор

| Причина | Рекомендуемое действие |
| --- | --- |
| Нет звука или изображения | увеличьте громкость для того, чтобы установить звук на DVD / телевизоре включите Радио/CD плеер, нажимая на кнопку ON/OFF на плавающем пульте управления. Нажмите кнопку снова, чтобы подключить внешний вход проверьте предохранитель на LCD мониторе 5А (предохранитель#1) проверьте, чтобы режим монитора был на видео (DVD) проверьте, чтобы режим монитора был на телевизоре (TV) убедитесь, что диск DVD видео работает нормально на других DVD плеерах убедитесь, что монитор включен проверьте, что стерео не на ATT |

Жидкокристаллический монитор

| Причина | Рекомендуемое действие |
| --- | --- |
| Нет питания | проверьте предохранитель 5А. #1 в коробке предохранителей используя пульт управления, нажмите кнопку ON/OFF удерживая пульт управления очень близко к экрану (в пределах 4 дюймов) |
| Жидкокристаллический монитор не реагирует на плавающий пульт управления | Перепрограммируйте плавающий пульт управления. Следуйте инструкциям по переустановке программы на плавающем пульте управления |
| Нет звука | увеличьте громкость на вашем стерео или при помощи плавающего пульта управления, или вручную на пульте управления жидкокристаллического монитора нажмите на кнопку Volume Up, пульт держите близко к экрану (в пределах 10 см), пока на экране не увидите полоску звука, наполненную до предела. Затем снова повторите с пультом управления DVD включите Радио/CD плеер, нажимая кнопку ON/OFF на плавающем пульте управления; нажмите кнопку снова, чтобы включить внешний вход |
| Нет изображения | проверьте, включен ли DVD проверьте, включен ли монитор на вашем плавающем пульте управления нажмите TV, затем PLAY, до тех пор пока на вашем мониторе не появится сообщение режим VIDEO попробуйте другой канал или входной источник используйте только установку изготовителя, см. с.13 руководства по использованию жидкокристаллического монитора. Держите пульт близко к экрану (в пределах 4 дюймов) |
| На экране только «снег» | проверьте соединения телевизора; посмотрите на рисунок корпуса стерео в данном руководстве пультом управления монитора нажмите кнопку Auto Scan. Держите пульт близко к экрану (в пределах 10 см) |

Усилитель

| Причина | Рекомендуемое действие |
| --- | --- |
| Сабвуфер не работает | проверьте предохранитель усилителя 2А (в усилителе) отрегулируйте установку басов. См. руководство по эксплуатации CD проигрывателя |

пульт управления B.O.S.S.

| Причина | Рекомендуемое действие |
| --- | --- |
| Если пульт управления B.O.S.S.теряет связь | Вы должны настроить пульт следующим образом удерживайте две кнопки в течение 10 секунд (когда сообщение об ошибке появляется) нажмите на меню направьте пульт на базу для синхронизации |
| Если пульт B.O.S.S. не отвечает | поставьте пульт в базу и оставьте его там на 24 часа нажмите на HOME-NEXT-OPTIONS-SLEEP- ответ «да» вставьте пульт в базу спа должна работать |

Для иностранных пользователей: устранение недостатков звука и изображения

| Причина | Рекомендуемое действие |
| --- | --- |
| Нет изображения | см. устранение недостатков ЖКХ монитора, представленные в данной инструкции используя пульт управления от монитора, нажмите кнопку SOURCE , пульт управления близко к экрану (в пределах 10 см) до сообщения VIDEO |
| Нет звука во время просмотра телевизора | используя пульт управления, нажмите кнопку Volume UP до тех пор, пока полоска звука полностью не заполнится повторите с пульта DVD включите переключатель модулятора, находящегося на правой стороне DVD плеера и установите радио на 89.1 FM проверьте предохранитель модулятора 5А (#4 в коробке предохранителей) |
| DVD не работает | нет диска внутри (сообщение NO DISC) проверьте, есть ли на видео режим монитора убедитесь, что DVD диск работает со звуком и изображением в других DVD плеерах убедитесь, что монитор включен проверьте предохранитель ЖКХ монитора 5А (#1) диск вверх тормашками в DVD плеере. Вставьте диск правильно. Диск был поврежден. Поменяйте диск Появилась влажность внутри плеера. Выньте диск, оставьте плеер включенным в течение часа |
| Пульт управления не работает | Уберите преграды от сенсора Направьте пульт на сенсор Поменяйте батарейки |