СОДЕРЖАНИЕ

Предупреждения по технике безопасности

Введение

Поддержание химического состава воды

ОБЗОР ПРОДУКТА

  - Панель управления

  - Светодиодные лампочки

  - Автоматический нагрев / фильтрация

ОБЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Режимы работы дисплея

2.2 Установка заданной температуры

2.3 Цифровые часы

2.3.1 Установка часов

2.4 Таймер обратного отсчёта

2.4.1 Включение таймера

2.4.2 Остановка таймера

2.5 Работа насоса

2.6  Работа воздушного массажа

2.6.1  Включение и выключение

2.6.2  Изменение скорости

2.6.3  Выбор режима аэромассажа RAMP

2.7 Работа освещения

2.7.1 Включение и выключение подсветки

2.7.2 Изменение режима подсветки

2.7.3 Изменение цвета подсветки (режим U.CLR)

2.7.4 Изменение скорости световых эффектов (режим FADE / STEP / PARTY)

2.7.5 Изменение яркости подсветки

2.8 Цикл дезинфекции

2.8.1 Ежедневная автоматическая дезинфекция

2.8.2 Цикл ручной дезинфекции

2.8.2.1 Остановка ручной дезинфекции (во время работы)

2.9 Кнопки особых функций

2.9.1 Кнопка перевернутого изображения экрана

2.10 Блокировка кнопок

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

3.1 Меню пользователя

3.2 Режим дисплея по умолчанию (D.DIS)

3.3 Время ежедневной санитарной обработки (W.CLN)

3.4 Фильтрация (FILT)

3.4.1 Спа слишком горячее летом (дополнительные замечания по фильтрации)

3.5 Время экономии электроэнергии (P.SAV)

3.5.1 Задание времени экономии электроэнергии

3.6 Время сна (SNZE)

3.6.1 Задание периодов сна

3.6.2 Отмена периодов сна

3.6.3 Как избежать замерзания воды

ДИАГНОСТИКА

4.1 Коды ошибок / Устранение проблем

СОДЕРЖАНИЕ БАССЕЙНА СПА

5.1 Смена воды

5.2 Общая щёлочность

5.3 Уровень pH

5.4 Дезинфекция спа

5.5 Советы по безопасному и радостному пользованию спа

5.6 Фильтрация

5.7 Чехлы для спа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 1. Этот прибор должен устанавливаться только квалифицированным специалистом. 2. Этот прибор должен подключаться к источнику питания, рассчитанному на соответствующее напряжение, и защищённому от воздействий погоды. 3. Линия подачи электроэнергии должна быть выделенной электрической цепью, устройство для отключения должно быть встроено в электропроводку в соответствии с национальными правилами пользования. Устройство для отключения от питающей сети должно иметь зазор между замыкающими контактами реле на всех выводах, которые обеспечивают полное отключение в условиях перенапряжения третьей категории. 4. Прибор должен снабжаться энергией через устройство защитного отключения (УЗО), рассчитанное на рабочий ток, не превышающий 30 миллиампер. 5. Если шнур питания повреждён, он должен быть заменён производителем, его агентом по обслуживанию или квалифицированными в этой области людьми, чтобы избежать опасности. 6. Прибор не предназначен для пользования маленькими детьми или немощными лицами, если только за ними не надзирает ответственный человек, чтобы обеспечить их безопасное пользование прибором 7. За малолетними детьми нужен надзор, чтобы не допустить, чтобы они играли с прибором. 8. Чтобы избежать возможности перегрева (тепловое напряжение), рекомендуется, чтобы средняя температура воды в спа не превышала 40 градусов.

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с приобретением продвинутой управляющей системы Spa NET. Ваш регулятор спа включает в себя новейшие достижения в электронике, предлагающие вам, пользователь, более широкий перечень функций, превосходный дизайн, легко управляемую программу и улучшенную систему надёжности. Посредством инновационной схемы регуляторы Spa NET предлагают функции, такие как освещение спа светодиодами, вентилятор с регулируемой скоростью, оптическое распознавание температуры воды, цифровые таймеры сна и энергосберегающая программа, делающая их самыми продвинутыми спа – регуляторами своего класса.

Руководство к Пользованию предлагает подробную информацию по контролю за Вашим новым Spa NET. Пожалуйста, прочитайте инструкцию внимательно, чтобы познакомиться с правильным пользованием его операциями. Пока регулирование  не требует никакого планового обслуживания, необходимым условием является Ваш регулярный контроль и поддержание в норме химии воды в Вашем спа-бассейне и регулярная чистка и замена картриджей фильтра.

ПОДДЕРЖАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ

Любой пользователь должен регулярно проверять и поддерживать химический баланс воды бассейна спа, чтобы обеспечить его постоянное разумное pH (7.4 – 7.6). Несбалансированная гидрохимия значительно ускоряет коррозию и может привести к раннему износу продукта или его компонентов. Ремонт изъянов продукта или его компонентов, возникающих в результате регулярного несоблюдения баланса pH не покрывается Гарантией.

Мы рекомендуем вам делать ежедневный тест гидрохимии, чтобы правильно поддерживать pH баланс в разумных пределах и правильно ухаживать за водой, что детально изложено в Разделе 5 (Содержание бассейна спа).

ОБЗОР ПРОДУКТА

1.1.	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

| 1. Насос А. 2. Насос В. 3. Насос С. 4. Насос D. 5. Кнопка “UP” - Вверх. 6. Кнопка Ok. 7. Кнопка “DOWN” – Вниз. 8. Воздушный насос. | 9. Кнопка быстрой очистки. 10. Подсветка (включить/выключить). 11. Подсветка (скорость /цвет). 12. Переворот картинки на дисплее. 13. Индикатор автоматического режима. 14. Индикатор нагревательного элемента. 15. Индикатор озонатора. 16. Индикатор режима сна. |
| --- | --- |

1.2	СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ

Панель управления приводит в рабочее состояние все функции Вашего спа. Все функциональные клавиши (т.е клавиши, управляющие насосами, подсветкой и воздушным насосом) имеют подсветку зелёным светодиодом, для того чтобы ясно обозначить, включена или выключена данная функция. Зелёный светодиод освещает клавишу, когда функция включена. В дополнение к этому, панели управления имеют 4 красных светодиодных индикатора, которые помогают пользователю разобраться в текущем состоянии спа. Эти красные светодиодные индикаторы, расположенные по левую руку на панели управления, следующие:

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Автоматический светодиодный индикатор включается, когда насос фильтрации ставится в автоматический режим. В автоматическом режиме фильтрационный насос включается и выключается, чтобы обеспечить требования нагрева и фильтрации. Если фильтрационный насос включён или выключен вручную, светодиодный индикатор выключается. Автоматический светодиодный индикатор снова включается, когда фильтрационный насос снова ставится в автоматический режим вручную или когда истекают периоды бездействия ручного пользования.

Примечание: В некоторых конфигурациях автоматический светодиодный индикатор всегда стоит в режиме ВКЛЮЧЕНО, т.к. фильтрационный насос контролируется автоматически и его невозможно регулировать.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Автоматический светодиодный индикатор нагревателя включается, когда нагревательный элемент действует. Нагреватель автоматически контролируется, он включается и выключается (вместе с фильтрационным насосом), чтобы поддерживать установленную температуру воды.  Если фильтрационный насос выключается вручную, обогреватель не работает.

Примечание: в некоторых конфигурациях, если включаются насосы и воздушные насосы, нагреватель может сбрасывать нагрузку и отключаться (даже если требуется нагрев), чтобы поддерживать систему в пределах максимальной энергетической загрузки.

ОЗОНАТОР

Светодиодный индикатор озонатора включается, когда работает озонатор. Озонатор контролируется автоматически: он включается и выключается, как установлено программой производителя. Озонатор работает только тогда, когда работает фильтрационный насос.

Примечание: Этот светодиодный индикатор включается или выключается, даже если озонатор не вмонтирован.

РЕЖИМ СНА

Светодиодный индикатор режима сна включается, когда регулятор спа находится  в пределах указанного цикла сна (если это запрограммировано). Во время цикла сна вся автоматическая операционная система останавливается так, чтобы работа спа была тихой, то есть, чтобы фильтрация и нагрев случайно не заработали.

1.3	АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАГРЕВ И ФИЛЬТРАЦИЯ

Панель управления разработана в расчете на максимальную простоту использования. Ее программное обеспечение постоянно наблюдает за водой, автоматически контролируя нагреватель и насос фильтрации для того, чтобы обеспечить поддержание желаемой температуры воды, и чтобы достигался нужный уровень ежедневной фильтрации.

Имея на вооружении технологию “установил и забудь“, пользователь спа просто выбирает желательную температуру воды (между 5˚ и 40˚ по Цельсию. Значение по умолчанию = 38˚ по Цельсию), после чего регулятор спа будет автоматически нагревать и поддерживать выбранную температуру воды.* Это называется нагрев по требованию: фильтрационный насос и нагреватель будут активированы, чтобы поддерживать заданную температуру воды. Время, потраченное на нагрев бассейна и работу насоса при нормальной работе, будет приниматься в расчет, и когда надо, насос будет работать в течение дополнительных периодов в конце каждого часа, чтобы поддерживать минимальный уровень ежедневной фильтрации, установленной пользователем.

В зависимости от частоты использования спа, установленной температуры воды, минимального количества часов на фильтрацию в день, климатического и сезонного контроля, блок управления спа будет нагружать работой нагреватель и насос фильтрации на различные периоды времени в различное время суток.

Продвинутая версия программного обеспечения постоянно отслеживает и пересчитывает данные после каждого цикла нагрева / фильтрации, чтобы убедиться, что достигнуто правильное ежедневное время фильтрации, и поддерживается заданная температуры воды.

* Заметки по автоматическому нагреванию

- Если используется стандартный встроенный в нагреватель температурный датчик (т.е. нет никакого встроенного в бассейн температурного сенсора), термостат нагревателя отслеживает разницу в 2˚. Это означает, что нагреватель будет сначала нагревать воду до выбранной и заданной температуры. После чего нагреватель будет запущен снова тогда, когда температура воды упадёт до по крайней мере 2˚ C (т.е. если заданная температура = 38˚ С, нагреватель не активируется вновь до тех пор, пока t˚ воды  не упадёт до 36˚ С). Поэтому, если пользователь спа выбирает и устанавливает  t 38˚ C, реальная t˚  воды будет где-то между 36 С и 38 С, в зависимости от того, когда пользователь проверяет t˚.

- Если используется дополнительный встроенный в бассейн температурный сенсор, термостат нагревателя отслеживает разницу в 0.5˚ C. Это значит, что нагреватель будет сначала нагревать воду до выбранной температуры. После чего нагреватель не будет запущен снова до тех пор, пока температура воды не упадёт до по крайней мере на 0.5˚ C (т.е. если заданная температура = 38˚ С, нагреватель не активируется до тех пор, пока t˚ воды  не упадёт до 37.5˚ С). Поэтому, если пользователь спа выбирает заданную  t 38˚ C, то реальная t˚  воды будет где-то между 37.5 С и 38 С, в зависимости от того, когда пользователь проверяет t˚.

- Блоки управления не имеют функции охлаждения воды в спа. Нагреватель активируется только для нагревания воды, пока не будет достигнута выбранная температура. Однако в летние месяцы, когда внешние температуры выше, реальная t˚ воды может подниматься выше выбранной и установленной t˚точки. Это происходит потому, что высокие внешние температуры естественно поднимают t˚воды, даже если пользователь значительно снизил заданную t˚точку  (смотрите Раздел 3.4.1 – Спа слишком горячее летом)

ОБЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1	РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДИСПЛЕЯ

Панель управления имеет различные режимы работы дисплея. Пользователь спа может  прокручивать их, нажимая клавишу ВВЕРХ и ВНИЗ. Каждый режим работы дисплея имеет свою иконку для отображения, в случае если он выбран пользователем. При прокручивании каждого режима показывается экран с коротким названием, который следует за текущим режимом дисплея (заметьте изменение в иконке). Есть следующие режимы дисплея:

1.	W.TMP 	температура воды (реальная)*

2.	S.TMP		заданная температура

3.	TIMR		таймер отсчёта

4.	TIME		часы

* Замечания по режимам работы дисплея:

- Режим дисплея по умолчанию – это режим W. TMP.

- У панели управления 10-тисекундный интервал на обозрение режима дисплея: если вы не нажали никакие клавиши за 10 секунд, регулятор автоматически вернётся в режим дисплея по умолчанию.

- Режим дисплея по умолчанию можно регулировать (смотри Раздел 3.2 – Режим Дисплея по Умолчанию)

Моментальный снимок экрана панели управления (режим по умолчанию)

W.TMP Иконка режима дисплея

2.2	УСТАНОВКА ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Если только панель управления не настроена по другому, то по умолчанию регуляторы спа будут автоматически нагревать воду и поддерживать температуру 38˚. Заданная температура может регулироваться от 5˚ С до 40˚ С шаг за шагом с увеличением по 0,2˚ C. Температура воды спа будет поддерживаться очень близко к заданной точке*.

- Держите кнопку либо ВВЕРХ либо ВНИЗ, чтобы задать температуру (S.TMP).

- Если режим дисплея ещё не установлен в положение S.TMP, то режим дисплея и заданная температура начнут регулироваться. Цифры замигают, указывая на установленный температурный режим.

- Нажимайте на кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы достичь желаемой температуры. Температура будет изменяться с шагом 0,2 градуса до тех пор, пока Вы не достигнете желаемого значения.

- Нажмите ОК, чтобы подтвердить и сохранить новые настройки или подождите 10 секунд установленного лимита времени. Главные цифры перестанут мигать, и дисплей возвратится к режиму дисплея по умолчанию.

* Примечания к заданной температуре.

1. Если используется стандартный, встроенный в нагреватель температурный сенсор (т.е. никакой посторонний температурный сенсор не встроен), то нагреватель отрабатывает 2˚-х запаздывание. Это значит, что нагреватель будет сначала нагревать воду до выбранной и заданной точки температуры. После чего нагреватель будет запущен снова до тех пор, пока температура воды упадёт по крайней мере на 2˚ C (т.е. если заданная температура = 38˚ С нагреватель не активируется до тех пор, пока t˚ воды  не упадёт до 36˚ С). Поэтому, если пользователь спа выбирает и устанавливает  t 38˚ C, реальная t˚ воды будет где-то между 36 С и 38 С, в зависимости от того, когда пользователь проверяет t˚.

2. Если используется дополнительный встроенный в бассейн температурный сенсор, нагреватель отрабатывает запоздание на 0.5˚ C. Это значит, что нагреватель будет сначала нагревать воду до выбранной и заданной точки температуры. После чего нагреватель будет активирован снова до тех пор, пока температура воды упадёт по крайней мере до 0.5˚ C (т.е. если заданная температура = 38˚ С, нагреватель не активируется до тех пор, пока t˚ воды  не упадёт до 37.5˚ С). Поэтому, если пользователь спа выбирает и устанавливает  t 38˚ C, реальная t˚ воды будет где-то между 37.5˚ С и 38˚ С, в зависимости от того, когда пользователь проверяет t˚.

  - ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ

Для общего удобства пользования спа и для того чтобы помогать в функциях фильтрации и сна, Ваш спа - регулятор включает в себя встроенные часы реального времени. Пользователь может на выбор выставить на дисплей время в 12-часовом или в 24-часовом формате. Для облегчения сверки реальное время суток устанавливается в нижнем левом углу жидкокристаллического экрана.

    - УСТАНОВКА ЧАСОВ

- Клавишей  ВВЕРХ / ВНИЗ переведите экран в режим дисплея ВРЕМЯ .

- Клавишей ОК, войдите в режим настройки времени.

- Клавишей ВВЕРХ  / ВНИЗ, выберите формат времени (12 или 24 часовой). Нажмите ОК, чтобы подтвердить выбор.

- Клавишей ВВЕРХ / ВНИЗ, выберите день недели (от понедельника до воскресения). Нажмите ОК, чтобы подтвердить выбор.

- Клавишей ВВЕРХ / ВНИЗ, выберите час. Нажмите ОК, чтобы подтвердить выбор.

- Клавишей ВВЕРХ / ВНИЗ, выберите минуты. Нажмите ОК, чтобы подтвердить выбор.

  - ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЁТА

Модели XS-3000/4000 имеют встроенный режим таймера, который позволяет пользователю устанавливать аварийный сигнал, который звучит, после того как пользователь задал интервал времени (5-60 минут). Эта удобная функция позволяет пользователю совершенно расслабиться и наслаждаться приёмом спа, будучи уверенным в том, что ему напомнят аварийным сигналом о том, что назначенное время расслабления окончено. Таймер и так будет отсчитывать в обратную сторону обозначенный период, и показывать минуты и секунды, оставшиеся на жидкокристаллическом дисплее. Иконка таймера в левом верхнем углу будет освещена, пока таймер работает. Как только время истечёт, панель управления будет подавать звуковой сигнал в течение минуты или до того, как пользователь нажмёт клавишу. Примечание: насос(ы), вентилятор и лампочки превышения времени не регулируются минутным таймером.

    - ВКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА

1. Клавишей ВВЕРХ и ВНИЗ настройте экран в режим ТАЙМЕР .

2. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в настройку таймера.

3. Используйте кнопку ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы настроить таймер обратного отсчёта времени, прибавляя минуты, пока не выберете желаемый период. Нажмите кнопку ОК, чтобы начать работу таймера.

Обратный отсчёт времени немедленно начнётся и будет продолжаться до тех пор, пока выбранный период времени не истечёт и не прозвучит звуковой сигнал, или пока функция не будет отменена Пользователем.

2.4.2 	ОСТАНОВКА ТАЙМЕРА (в рабочее время/ во время отсчёта времени назад)

Если таймер обратного отсчёта уже активирован, и Вы хотите отменить эту функцию, выполните следующие шаги:

1. Клавишей ВВЕРХ и ВНИЗ настройте экран в режим ТАЙМЕР .

2. Нажмите кнопку ОК, чтобы отменить обратный отсчёт.

  - РАБОТА НАСОСА

Насос фильтрации автоматически включится и выключится, как требуется, чтобы выполнить функции фильтрации и нагрева. Все остальные насосы также будут работать в течение короткого времени во время цикла дезинфекции (для более подробного ознакомления смотрите разделы санитарной обработки). Дополнительно имеются в наличии ручные кнопки контроля насоса, которые могут отменить автоматический контроль.

Клавиши насоса расположены в левой стороне панели управления. Функции клавишей насоса меняются в зависимости от конфигурации, однако,  клавиша А используется в основном для управления циркуляционным насосом. Смысл этого заключается в том, чтобы сделать наиболее возможным пользование этими кнопками для всевозможных конфигураций насоса. В момент нажатия каждой клавиши насоса экран временно проецирует заданное состояние насоса: ВКЛЮЧЕНО / ВЫКЛЮЧЕНО/ УБАВЛЕНО / УВЕЛИЧЕНО / АВТОМАТИЧЕСКИ и потом возвращается в режим дисплея по умолчанию. Все возможные конфигурации насоса и ряды кнопок даны на таблице ниже:

| Конфигурация спа | Кнопка А | Кнопка В | Кнопка С | Кнопка D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет малого циркуляционного насоса Насосы 1, 2, 3 - 1 скорость | Насос 1 Вкл./ выкл. /авто | Насос 2 Вкл. / выкл. | Насос 3 Вкл. / выкл. | Нет функций |
| Нет малого циркуляционного насоса Насосы 1, 2, 3, 4 - 1 скорость | Насос 1 Вкл./ выкл. /авто | Насос 2 Вкл. / выкл. | Насос 3 Вкл. / выкл. | Насос 4 Вкл. / выкл. |
| Нет малого циркуляционного насоса Насос 1 - 2 скорости Насосы 1, 2 - 1 скорость | Насос 1 Low /выкл /авто | Насос 1 High / Low | Насос 2 Вкл. / выкл. | Насос 2 Вкл. / выкл. |
| Нет малого циркуляционного насоса Насос 1 – 2 скорости Насос 2 – 2 скорости | Насос 1 Low /выкл /авто | Насос 1 High / Low | Насос 2 Low / Выкл. | Насос 2 High / Low |
| Есть маленький циркуляционный насос Насосы 1, 2, 3 – 1 скорость | Маленький циркуляционный насос Вкл./ выкл. /авто | Насос 1 Вкл. / выкл. | Насос 2 Вкл. / выкл. | Насос 3 Вкл. / выкл. |
| Есть маленький циркуляционный насос Насосы 1, 2, 3, 4 – 1 скорость | Насос 1 Вкл./ выкл. | Насос 2 Вкл. / выкл. | Насос 3 Вкл. / выкл. | Насос 4 Вкл. / выкл. |
| Есть маленький циркуляционный насос Насос 1 – 2 скорости Насос 2 – 1 скорость | Маленький циркуляционный насос Вкл./ выкл. /авто | Насос 1 Low / Выкл. | Насос 1 High / Low | Насос 2 Вкл. / выкл. |
| Есть маленький циркуляционный насос Насос 1 – 2 скорости Насосы 1, 2 – 1 скорость | Маленький циркуляционный насос Вкл./ выкл. /авто | Насос 1 Low / High / выкл. | Насос 1 Вкл. / выкл. | Насос 2 Вкл. / выкл. |
| Есть маленький циркуляционный насос Насос 1 – 2 скорости Насос 2 – 2 скорости | Маленький циркуляционный насос Вкл./ выкл. /авто | Насос 1 Low / High / выкл. | Насос 2 Low / High / выкл. | Нет функций |

Примечания к работе насоса

- Периоды отсутствия активности действуют на все насосы. Этот период отмеряется от последнего нажатия любой кнопки панели управления. Если каждый насос оставить работающим, то он автоматически отключится через 30 минут после последнего нажатия кнопки. В конце каждого периода отсутствия активности (включая нажатия клавиши воздушного насоса и легкие нажатия кнопок), контроллер сам вернётся в режим AUTO.

- Для спа с конфигурациями, где клавиша насоса управляет фильтрационным насосом, если нагреватель включён, и если какой-либо насос должен быть отключён - насос отключится после 5-тисекундной задержки, чтобы дать нагревателю остыть.

- В некоторых конфигурациях, если нагреватель включён, активация многоскоростных насосов может вызвать перегрузку и отключение нагревателя. Это должно держать систему в рамках максимальной энергетической загрузки. Нагреватель включится, как только число работающих насосов сократится.

  - РАБОТА  ВОЗДУШНОГО МАССАЖА

Кнопка BLOWER используется, чтобы контролировать и обеспечивать регулирование скорости воздушного массажа. Выбранная скорость сохранится и восстановится в следующий раз, когда аэромассаж включится.

Заметьте, что когда аэромассаж включается, он продолжает работать на максимальной скорости приблизительно 3 секунды, прежде чем перейти на заданную скорость. Это - нормально. Ещё заметьте, что аэромассаж будет также работать короткое время во время периодов санитарной обработки (за подробностями обращайтесь в раздел 2.8.).

    - ВКЛЮЧЕНИЕ и ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы включить или выключить вентилятор, просто нажмите клавишу BLOWER .

Экран будет временно показывать VARI / RAMP / OFF, как и положено. Если оставить его работать, то аэромассаж автоматически выключится через 30 минут после последнего нажатия клавиши панели управления.

    - ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ

Когда аэромассаж только включился, сначала на экране замигает надпись VARI, чтобы обозначить вход в режим регулирования скорости аэромассажа. Затем экран настройки будет отображать окно настройки скорости B.SPD (скорость аэромассажа), включая столбиковую диаграмму на правой стороне жидкокристаллического экрана для обозначения текущей выбранной скорости.

Для регулировки скорости аэромассажа до желаемого уровня, нажмите кнопку UP / DOWN.

Для подтверждения нажмите кнопку ОК.

Примечание: Настройка экрана скорости вентилятора B. SPD запаздывает на 10 секунд, когда вентилятор впервые включается. Если не делается никакой настройки, вентилятор будет работать, как было установлено при последней установке, экран будет не активен и вернётся к режиму дисплея по умолчанию. Если вы хотите настроить скорость аэромассажа, когда он уже работает какой-то период времени, вентилятор нужно выключить и снова включить, чтобы восстановить экран регулировки B. SPD.

2.6.3. ВЫБОР РЕЖИМА АЭРОМАССАЖА RAMP

Гидромассажный бассейн-спа имеет режим повышения и понижения мощности аэромассажа, когда скорость воздушного насоса попеременно плавно меняется между высокой и низкой. Этот режим называется RAMP.

Чтобы активировать режим RAMP, просто нажмите дважды кнопку BLOWER, когда впервые включаете аэромассаж. При втором нажатии клавиши экран высветит RAMP и заработает режим попеременного повышения и понижения.

  - РАБОТА ОСВЕЩЕНИЯ

Кнопка LIGHT отвечает за многие характеристики многоцветного светодиодного индикатора в Вашем спа. Функции, которые можно регулировать, - следующие: цвет подсветки, режим работы подсветки, скорость смены режимов подсветки и яркость света. Все установки света сохраняются и восстанавливаются, когда свет включается в следующий раз.

2.7.1. 	ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

Чтобы включить или выключить свет, просто нажмите клавишу LIGHT ON . Экран временно отобразит ON / OFF, как положено. Если оставить его работать, то свет автоматически выключится через 45 минут после последнего нажатия кнопки на панели управления.

2.7.2. 	ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПОДСВЕТКИ

Когда подсветка впервые включается, экран отражает последний использованный режим подсветки. Воспользуйтесь клавишей UP / DOWN, чтобы выбрать один из 5 различных световых режимов.

1. WHTE – белый свет

2. U.CLR – цвет пользователя (выберите из 20 вариантов)

3. FADE - постепенное исчезновение света (плавное изменение цветов и плавное затухание)

4. STEP – шаговый эффект (пошаговая смена цветов)

5. PRTY – эффект вечеринки (дискотека – случайная комбинация подсветок)

Когда сделаете свой выбор, нажмите кнопку ОК для подтверждения или ждите 10 секунд, не нажимая на кнопки.

2.7.3. 	ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ (режим U.CLR)

Если выбран режим U.CLR, можно настраивать цвет подсветки. Нажмите кнопку LIGHT SPD / CLR для активации экрана настройки U. LCR. Отобразится текущий выбранный номер цвета. Есть 20 цветов, которые можно выбрать. (CL:00 - CL:20)

Клавишей UP / DOWN отрегулируйте цвет.

Нажмите кнопку ОК для подтверждения или ждите 10 секунд, не нажимая на кнопки.

2.7.4. 	ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ (режимы FADE / STEP / PARTY)

Если выбран какой-то из режимов FADE / STEP / PARTY, то скорость световых эффектов может быть отрегулирована.  Нажмите кнопку LIGHT SPD / CLR, чтобы активировать настройку экрана L.SPD (скорость подсветки). На правой стороне экрана есть столбиковая диаграмма, для определения текущей выбранной скорости света.

Воспользуйтесь кнопкой UP / DOWN, чтобы отрегулировать скорость света до желаемого уровня. Нажмите ОК для подтверждения или ждите 10 секунд, не нажимая на кнопки.

2.7.5. 	ИЗМЕНЕНИЕ ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ

Когда цвет или скорость подсветки (смотрите выше) выбраны и отрегулированы, экран отображает настройку экрана L.BRT (яркость подсветки), где можно регулировать интенсивность подсветки. На правой стороне экрана есть столбиковая диаграмма, для определения текущей выбранной яркости подсветки.

Воспользуйтесь клавишей UP / DOWN, чтобы отрегулировать яркость света до желаемого уровня. Нажмите ОК для подтверждения или ждите 10 секунд, не нажимая на кнопки.

Примечания по операциям с подсветкой: Настройка цветового режима задерживается на экране на 10 секунд, только когда подсветка впервые включается. Если не делается никакой настройки, подсветка будет работать так, как она была установлена в последний раз, экран будет в неактивном режиме и вернётся к режиму дисплея по умолчанию. Если вы хотите отрегулировать настройки подсветки, когда она  уже работает какой-то период времени, подсветку нужно выключить и снова включить, чтобы восстановить экран регулировки режимов подсветки.

  - ЦИКЛ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Цикл дезинфекции запускает фильтрационный насос и озонатор для фильтрования воды бассейна, чтобы восстановить и освежить ее. Кроме того, в начале и в конце цикла, контроллер будет последовательно (по одному за 1 раз) включать все дополнительные насосы (P1, P2, P3, P4, если они встроены) и воздушный насос на одну минуту, чтобы очистить любую неотфильтрованную воду, находящуюся в трубах бассейна.

Пока идёт цикл дезинфекции, изображение на пульте управления колеблется между W.CLN (очистка воды) и количеством оставшихся до конца цикла очистки минут. Иконка дезинфекции  освещается в верхней левой стороне жидкокристаллического экрана, чтобы показать, что цикл дезинфекции продолжается.

Есть 2 цикла обработки:

- Автоматическая ежедневная обработка

- Ручная обработка (по желанию пользователя)

2.8.1. 	ЕЖЕДНЕВНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Каждый день регулятор проводит 10-минутный цикл дезинфекции во время, назначенное пользователем (по умолчанию 9:00 утра). Этот цикл нельзя отменить. Можно изменить только время начала цикла (смотрите Раздел 3.3 – Время ежедневной санитарной обработки).

Примечания по ежедневной автоматической дезинфекции:

  - Если контроллер находится в режиме сна в отведённое на автоматический  цикл дезинфекции время, то он подождет, пока закончится период сна, а потом выполнит цикл дезинфекции.

- Если спа находится в ручном управлении в стартовое время цикла дезинфекции, этот цикл отменяется.

    - ЦИКЛ РУЧНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ (Water Clean)

Нажмите клавишу SANITISE сразу после пользования спа, чтобы активировать 20-минутный цикл дезинфекции и очистки воды для восстановления и освежения качества воды.

      - ОСТАНОВКА ЦИКЛА РУЧНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ (во время работы)

Если ручная дезинфекция уже активирована, а вы хотите отменить эту функцию, нажмите кнопку SANITISE  снова, и цикл остановится.

Примечания по ручной обработке:

- Когда цикл очистки запущен в автоматическом режиме, все дополнительные насосы и вентилятор выключаются.

- Если контроллер должен попасть в режим сна во время цикла дезинфекции, то контролер не заснет, пока не завершится  цикл обработки.

- Когда воздушный насос активирован циклом дезинфекции, он работает на высокой скорости, а двухскоростные гидромассажные насосы работают на низкой скорости.

  - КНОПКИ ОСОБЫХ ФУНКЦИЙ

Панель управления XS-4000 имеет клавишу функции для помощи в обозрении информации на своем жидкокристаллическом экране. Функция этой кнопки описана ниже:

    - КНОПКА ПЕРЕВЕРНУТОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭКРАНА

Изображение панели управления может быть перевернуто на 180˚ для того, чтобы информацию было легко читать, находясь в спа или вне его. Просто нажмите кнопку INVERT  для изменения направления изображения. Заметьте, что работа клавиш UP и DOWN также переворачивается в соответствии с текущим направлением изображения.

Чтобы привести изображение в первоначальное положение, нажмите снова клавишу INVERT . Если Вы оставите изображение перевернутым, оно снова изменится до направления по умолчанию 30 минут спустя, после последнего нажатия кнопки на панели управления.

Стандартное положение				         Иконка режима дисплея (не переворачивается)

Инверсия выключена				         Инверсия включена

  - БЛОКИРОВКА КНОПОК

Кнопки панели управления можно заблокировать, чтобы помешать нечаянному нажатию на них. Эта функция исключительно полезна, когда используются крышки для спа, или если рядом находятся дети.

Чтобы активировать блокировку, просто нажмите клавиши UP + DOWN + PUMP A одновременно на 2 секунды (до тех пор, пока не услышите  звуковой сигнал). Чтобы снять блокировку кнопок, нажмите одновременно ту же самую комбинацию .

Комбинация кнопки фиксатора клавиш.

Пока работает блокировка кнопок, соответствующая иконка будет светиться в левом верхнем углу экрана, и любые нажатия клавиш отобразят на экране надпись “LOCK”.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

  - МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Меню пользователя обеспечивает доступ к установке параметров, которые позволяют пользователю настраивать конфигурацию спа. Нет нужды менять очень часто эти установки. Они включают: режим дисплея по умолчанию, время цикла автоматической дезинфекции, время фильтрации (часы в сутки), время экономии энергии (часы – пик) и время сна.

Доступ к меню пользователя

- Нажмите и держите кнопки UP и DOWN одновременно 2 секунды до тех пор, пока на экране не отобразится “D.DIS”

- В активированном состоянии воспользуйтесь клавишей  UP / DOWN, чтобы вести поиск в меню.

- Нажмите клавишу ОК для выбора опции и отрегулируйте настройку.

- Во время настройки установок воспользуйтесь клавишами UP / DOWN, чтобы изменять установки.

5. Нажмите клавишу ОК для подтверждения и выхода из меню.

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

| Наименование | Описание | Функция “OK” |
| --- | --- | --- |
| D.DIS | Режим дисплея по умолчанию Подробности в разделе Режим дисплея по умолчанию | Регулируйте режим дисплея по умолчанию |
| W.CLN | Авто-обработка / ежедневное время очистки Подробности в разделе Санитарная обработка | Регулируйте время авто-обработки |
| FILT | Время фильтрации (часы в сутки) Подробности в разделе Фильтрация | Регулируйте время фильтрации |
| P.SAV | Время экономной электроэнергии Подробности в разделе Время экономной электроэнергии | Регулируйте периоды экономии энергии |
| SNZE | Время сна (периоды сна) Подробности в разделе Время сна | Регулируйте периоды сна |
| EXIT | Выход из меню | Выход из меню |

Примечания к операции меню пользователя.

1. Система меню имеет 10-секундное время ожидания. Если вы не нажимаете клавишу в течение 10 сек., контролёр автоматически выходит из меню.

  - РЕЖИМ ДИСПЛЕЯ ПО УМОЛЧАНИЮ (D.DIS)

Пользователь может регулировать режимы дисплея по умолчанию на свой выбор либо клавишей W.TMP (реальная температура воды), либо S.TMP (установленная температура), либо TIME (текущее время).

Регулировка режима дисплея по умолчанию:

- Нажмите и держите клавиши UP / DOWN одновременно 2  секунды, чтобы получить доступ в меню пользователя.

- Нажмите ОК, чтобы войти в меню выбора D.DIS.

- Кнопкой UP / DOWN выберите один из режимов дисплея  W.TMP / S.TMP / TIME

- Нажмите кнопку ОК для подтверждения и выхода из меню.

  - ВРЕМЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ (W.CLN)

Контроллер ежедневно автоматически проводит санитарную обработку в течение 10 минут, во время, установленное пользователем (по умолчанию 9:00). Эту характеристику нельзя деактивировать – можно изменить только время. Стартовое время отражается на дисплее в 24-часовом формате. Помните об этом при работе со спа.

Регулировка времени автоматической дезинфекции:

1. Нажмите и держите клавиши UP / DOWN одновременно 2 секунды, чтобы получить доступ в меню пользователя.

  - Клавишей UP / DOWN выберите опцию W.CLN.

  - Нажмите клавишу ОК для входа в опцию меню W.CLN.

  - Клавишей UP / DOWN отрегулируйте час желаемой установки.

  - Клавишей ОК подтвердите выбор текущего времени.

  - Клавишей UP / DOWN отрегулируйте минуты желаемой установки.

  - Клавишей ОК подтвердите свой выбор и выйдите из меню.

  - ФИЛЬТРАЦИЯ (FILT)

Функция автоматической фильтрации применяется для обеспечения ежедневного фильтрования воды в течение хотя бы минимально необходимого периода времени, принимая в расчёт, как часто используется спа, и как долго работает насос для поддержания нормальной температуры. При определении минимально необходимого уровня фильтрации принимается во внимание время работы главного насоса при нормальном функционировании (ручное использование, поддержание температуры воды, циклы дезинфекции). Поэтому, когда надо, насос будет работать дополнительные периоды времени в конце каждого часа, чтобы поддержать минимальный уровень ежедневной фильтрации, как указывается пользователем. Эта функция особенно полезна в более тёплых климатических условиях, когда необходимо лишь небольшое нагревание  для поддержания установленной температуры воды в спа. В таких обстоятельствах автоматическая фильтрация обеспечивает необходимый объем ежедневной минимальной фильтрации.

Спа – контроль поддерживает использование 2 различных типов насоса для нагревания и фильтрации:

1. Маленькие циркуляционные насосы (часто называемые насосами 24-часового цикла)

2. Большие гидромассажные насосы

Время фильтрации по умолчанию и пределы настройки отличаются для каждого типа насосов следующим образом:

|  | Маленький циркуляционный насос | Большой гидромассажный насос |
| --- | --- | --- |
| Минимальное количество часов в сутки | 1 | 1 |
| Максимальное количество часов в сутки | 24 | 8 |
| Количество часов фильтрации в сутки по умолчанию | 4 | 3 |

Регулирование времени фильтрации (часы в сутки)

1. Нажмите и держите клавиши UP / DOWN одновременно 2  секунды, чтобы получить доступ в меню пользователя.

2. Кнопками UP/DOWN выберите опцию FILT.

3. Нажмите клавишу ОК для входа  в опцию меню FILT.

4. Кнопками UP/DOWN установите ежедневную продолжительность фильтрации (часы в день).

5. Клавишей ОК подтвердите свой выбор и выйдите из меню.

Примечания к фильтрации:

- Время, затраченное на режим сна, учитывается, соответственно ежедневная продолжительность фильтрации будет сохраняться, несмотря на периоды сна. При некоторых обстоятельствах могут превышаться заданные пределы (т.е. задано большое время сна и большая продолжительность времени фильтрации). В этом случае применяются следующие максимальные значения: для маленьких циркуляционных насосов - 60 минут в час; для больших гидромассажных насосов - 40 минут в час.

- Если в заданный час требуется меньше 5-ти минут на фильтрацию, никакой фильтрации  не будет в этот час, но это количество времени будет перенесено на следующий час. Это значит, что при задании непродолжительной фильтрации (скажем, меньше 4 часов в день), фильтрация может иметь место раз в два и более часов.

- Во время всех циклов фильтрации иконка фильтрации  отражается на жидкокристаллическом дисплее.

- Если температура воды превышает 43˚, фильтрация не работает.

    - СПА СЛИШКОМ ГОРЯЧЕЕ ЛЕТОМ (дополнительные замечания по фильтрации)

В летние месяцы, когда окружающая температура становится выше, если задана слишком продолжительная ежедневная фильтрация, температура воды может подниматься выше запрограммированной температуры или, в некоторых случаях, может привести контроллер к сбою из-за перегрева. Спа рассчитаны на то, чтобы поддерживать воду горячей, НЕ прохладной. Внизу под дном у них имеется соответствующая изоляция, а их покрытия (чехлы) используются для того, чтобы минимизировать потерю жара. В летние месяцы внешние температуры высоки, а большинство спа расположены под прямым воздействием солнечных лучей весь день. Ночные температуры прохладнее, но остаются высокими, и многие владельцы спа большую часть суток пользуются чехлами. Эти вместе взятые факторы сокращают способность растрачивать жар и помогают поддерживать заданную температуру воды без дополнительного нагревания воды.

Регуляторы повышенной фильтрации автоматически чувствуют, что насос ещё не работает для нагрева, и приводят в действие насосы в конце каждого часа для поддержания минимального уровня ежедневной фильтрации, установленного пользователем. В более тёплые месяцы вода уже стоит на установленной температуре, поэтому нагреватель не приводится в действие  во время фильтрационного цикла. Хотя нагреватель не задействован, трение от оси насоса и жар, идущий от мотора насоса, реально повышают температуру воды приблизительно на 1˚С в час. Чтобы минимизировать повышение температуры воды от фильтрации, ежедневное время фильтрации разбивается из одного большого продолжительного блока на маленькие почасовые отрезки. Однако если пользователь уже установил большую длительность фильтрации, регулятор все равно ДОЛЖЕН работать, чтобы достичь заданного фильтрационного времени, даже если это заставляет температуру воды подниматься выше установленного температурного предела. Циклы фильтрации останавливаются, только если температура воды поднимается выше предельной температуры фильтрации равной 43˚С.

Поэтому в более тёплые месяцы, чтобы избежать подъёма температуры воды в бассейне выше заданной величины, возможно, необходимо СНИЗИТЬ время ежедневной фильтрации. В более жарких климатах, также необходимо расчехлять спа на ночь, чтобы дать излишней жаре рассеяться, пока внешние температуры ниже.

  - ВРЕМЯ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (P.SAV)

В некоторых регионах домашние электросчётчики отслеживают потребление энергии в разное время суток. Это позволяет предлагать выгодные цены на электроэнергию во время, когда ежедневные пиковые нагрузки отсутствуют (как правило, ночью).

Энергосберегающая функция (P.SAV) позволяет пользователю оптимизировать потребление энергии  в течение суток, чтобы максимально использовать спа во время выгодных цен на электроэнергию в непиковые ночные часы, и минимизировать затраты на дневное использование энергии.

При пользовании функцией P. SAV пользователь просто выбирает режим функции off  / low / high (выключить / ниже / выше). Далее устанавливается начало и конец пиковых периодов “дорогой” электроэнергии, чтобы контроллер спа знал, когда ограничивать потребление энергии.

МЕНЮ P.SAV

| НАЗВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ФУНКЦИЯ “ОК “ |
| --- | --- | --- |
| P.SAV | Время экономии энергии | Off / Low / High |
| BGN | Стартовое время пикового периода | Настроенное от 00:00 до 23:59 |
| END | Конечное время пикового периода | Настроенное от 00:00 до 23:59 |

Как только P.SAV активирована (уровень - выше или ниже), регулятор спа прекращает фильтрацию в течение пиковых периодов. Регулятор спа по-прежнему будет продолжать поддерживать установленное количество часов ежедневной фильтрации посредством настройки фильтрации таким образом, чтобы заставить ее происходить вне заданного пикового периода.

Существует 3 уровня экономии электроэнергии (P.SAV)

OFF

P.SAV не работает

LOW

Фильтрация не работает в пиковый период, установленный в меню P.SAV.

Работа нагревателя НЕ регулируется.

HIGH

Фильтрация не работает в пиковый период, установленный в меню P.SAV.

Работа нагревателя также регулируется, чтобы минимизировать время работы нагревателя в период пиковой энергии. Это достигается следующим образом:

За полчаса до начала пикового периода P.SAV, температура воды повышается на 0.5˚С.

В течение периода P.SAV допустимое колебание температуры расширяется соответственно:

- в датчике бассейна: от 0.5˚С до 1.0˚С

- в датчике нагревателя: от 2˚С до 3˚С

    - ЗАДАНИЕ ВРЕМЕНИ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (P.SAV)

1. Нажмите и держите кнопки UP / DOWN одновременно 2 секунды, чтобы получить доступ в меню пользователя.

2. Кнопками UP / DOWN выберите опцию P.SAV.

3. Нажмите ОК для входа в опцию меню P.SAV.

4. Кнопками UP / DOWN выберите желаемый уровень P.SAV (ON / LOW / HIGH).

5. Кнопкой ОК подтвердите выбор.

6. Кнопками UP / DOWN выберите час начала пикового периода. Нажмите ОК.

7. Кнопками UP / DOWN выберите минуту начала пикового периода. Нажмите ОК.

8. Кнопками UP / DOWN выберите час конца пикового периода. Нажмите OK.

9. Кнопками UP / DOWN выберите минуту конца пикового периода. Нажмите OK.

Примечания к операции P. SAV

- Если спа находится в ручном пользовании во время запрограммированного периода P.SAV, функция P.SAV не работает  до тех пор, пока ручное пользование не закончится.

- Во время начала и конца функции = P.SAV не работает.

- Предварительный нагрев бассейна прямо перед периодом пиковой энергии и затем последующее неиспользование нагревателя во время периода пиковой энергии экономит пользователю сумму, полученную умножением высвобожденной таким образом электроэнергии на разницу между ценами пиковыми и нормальными.

- Увеличение допустимых колебаний температуры во время периодов пиковой энергии даёт воде остывать больше до того момента, как заработает требуемое нагревание. Это также сокращает частоту работы насоса, экономя таким образом ещё больше энергии. В некоторых хорошо изолированных бассейнах всё вышесказанное будет сокращать время работы фильтрационного насоса, если нагреватель не будет работать во время периодов пиковой энергии.

  - ВРЕМЯ СНА (SNZE)

Время сна - очень удобная функция, которая позволяет пользователю обеспечить тишину спа во время часов нормального сна. Пока контроллер находится в состоянии сна, НЕ БУДЕТ осуществляться нагревание или фильтрация, однако спа по-прежнему можно будет управлять вручную, без необходимости регулировать для этого установки времени сна.

Можно установить 2 индивидуальных периода сна, каждый из которых может работать в 1 или более дней недели. Это позволяет пользователю программировать различные периоды сна на разные дни, так же как и программировать привычные установки на особые дни / время, когда пользователь может захотеть тишины спа. По умолчанию обе установки периода сна не активируются.

ОПЦИИ МЕНЮ РЕЖИМОВ СНА SNZE.

| наименование | описание | Функция “ OK“ |
| --- | --- | --- |
| 1.SNZ | Время сна 1 | Программа времени сна 1 |
| 2.SNZ | Время сна 2 | Программа времени сна 2 |
| R.SET | Сброс периодов сна | Отключение 1 и 2 периодов сна |
| EXIT | Выход из меню | Выход из меню |

Каждая установка периода сна состоит из установки дня недели, стартового времени и времени остановки.

ЭТАПЫ ПОДМЕНЮ SNZE

| наименование | описание | Выбор подменю |
| --- | --- | --- |
| #.DAY | Выбранные дни работы | Суб / воскр / понед / вторн /cреда / четв / пятн / суб - воскр /понед - пятн /суб – пятн / не работает По умолчанию - не работает |
| #.BGN | Начальное время Регулятор времени засыпает | Регулировка от 00.00 до 23.59 По умолчанию 22:00 (10 pm) |
| #.END | Конечное время Регулятор времени просыпается | Регулировка от 00.00 до 23.59 По умолчанию 07:00 (7am) |

# Периоды сна работают совместно.

Установка на периода сна 1 определяется 1.DAY, 1.BGN, 1.END.

Установка на период сна 2 определяется 2.DAY, 2.BGN, 2.END.

Примечания ко времени сна:

  - Периоды сна могут частично совпадать – регулятор будет находиться в состоянии сна всякий раз, когда день недели или время находится в рамках любого оговорённого периода сна.

  - Если спа управляется вручную в момент начала сна, оно ждёт, пока спа не закончит управляться вручную. Когда период бездействия заканчивается, спа возвращается в автоматический режим и затем сразу уходят ко сну.

3.6.1 ЗАДАНИЕ ПЕРИОДОВ СНА

1. Нажмите и держите кнопки UP / DOWN одновременно 2  секунды, чтобы получить доступ в меню пользователя.

2. Кнопками UP / DOWN выберите опцию SNZE.

3. Нажмите ОК для входа  в опцию меню SNZE.

4. Кнопками UP / DOWN выберите между временем сна 1 (1.SNZ) или сна 2 (2.SNZ).

5. Нажмите ОК для входа в подменю SNZ.

6. Кнопками UP / DOWN выберите желаемые дни недели, в которые период сна будет действовать (по Вашему желанию Вы можете не выбрать ничего для отключения периода сна. Отключённое время сна обозначается знаком двоеточия ( : ) посередине экрана.) Кнопкой ОК подтвердите свой выбор.

7. Кнопками UP / DOWN выберите час начала сна. Кнопкой ОК подтвердите свой выбор.

8. Кнопками UP / DOWN выберите минуту начала сна. Кнопкой ОК подтвердите свой выбор.

9. Кнопками UP / DOWN выберите час конца сна. Клавишей ОК подтвердите свой выбор.

10. Кнопками UP / DOWN выберите минуту конца сна. Клавишей ОК подтвердите свой выбор.

3.6.2 ОТМЕНА ПЕРИОДОВ СНА

1. Нажмите и держите кнопки UP / DOWN одновременно 2 секунды, чтобы получить доступ в меню пользователя.

2. Кнопками UP / DOWN выберите опцию SNZE.

3. Нажмите ОК для входа  в опцию меню SNZE.

4. Кнопками UP / DOWN выберите подменю сна R.SET

5. Кнопкой ОК сбросьте периоды сна таким образом и выйдите из меню.

3.6.3 КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ ВОДЫ

Когда спа находится в периоде сна, все функции систем блокируются, включая запрос на нагревание. Во время сна, если температура воды в бассейне падает ниже установленной точки, нагреватель НЕ ВКЛЮЧИТСЯ, чтобы поддержать эту температуру. Несмотря на то, что все спа имеют теплоизоляцию и, кроме того, используются чехлы для минимизации потерь тепла, в момент, когда окружающая температура падает ниже температуры воды в бассейне, происходит потеря конвекционного тепла. Поэтому в холодном климате (окружающая температура ниже 0˚С) если задана слишком низкая температура воды, и, вместе с тем, заданы слишком долгие периоды сна, есть возможность того, что температура воды в бассейне может упасть ниже 0˚С, и вода замёрзнет. Чтобы помешать замерзанию воды, мы предлагаем вам поддерживать установленную температуру 30˚С  или выше, и минимизировать или, если потребуется, отключить функцию времени сна. Кроме того, всегда накрывайте Ваш спа чехлом в то время, когда не пользуетесь спа.

ДИАГНОСТИКА

Контроллер Вашего спа имеет функцию самодиагностики и вывода сообщений об ошибках для быстрого решения возможных проблем. Если регулятор спа сталкивается с ошибкой, звучит сигнал тревоги, и код этой ошибки / сообщение прокручивается через экран панели управления, пока проблема не разрешится. Звук тревоги будет продолжаться в течение 5 минут. Чтобы скорее заглушить сигнал тревоги, нажмите любую кнопку панели, и бипер отключится.

При наличии ошибки все функции спа закрываются, и дальнейшее использование спа не возможно, пока не будет разрешена ошибка. Перечень кодов ошибок с описанием проблем и возможных решений даётся ниже для вашего удобства. За более подробной информацией обращайтесь к Руководству по устранению ошибок, расположенному на прилагаемой к продукту компакт-диске.

Примечание: Для большинства кодов ошибок: блок управления спа должен быть отключен от электричества, а потом опять включен прежде, чем причина ошибки будет выяснена.

4.1 КОДЫ ОШИБОК / УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ЕR-2 HEATER PLUG

Проблема: дефект кабеля сенсора нагревателя.

Причина:	шнур сенсора нагревателя неправильно подсоединён к блоку управления спа или повреждён.

Решения: 1. Проверьте, плотно ли воткнут шнур сенсора нагревателя в разъем блока управления с надписью ”Heater”

2. Вытащите вилку шнура сенсора нагревателя из разъема и заново соедините с блоком управления.

3. Проверьте шнур сенсора на повреждения, включая согнутый или сломанный штырек вилки.

ER-3 WATER PRIME

Проблема: вытекание воды не происходит - недостаточный уровень воды, обнаруженный в трубе нагревателя.

Причина: воздушная пробка в трубе, низкий уровень воды, грязные фильтры картриджа.

Решения: 1. Нажмите кнопку Pump A, чтобы повторить ещё раз выпуск воды.

2. Проверьте уровень воды в спа (долейте воды, если необходимо).

3. Вытащите картриджные фильтры и нажмите кнопку Pump A, чтобы повторить ещё раз выпуск воды.

4. Продуйте воздушную пробку в трубе, слегка ослабляя муфты на передней части фильтрационного насоса.

5. Снимите картриджные фильтры и промойте трубу под сильным напором из садового шланга.

ЕR-4 THERMAL TRIP

Проблема: отключение нагревателя активировано – нагреватель действовал и имел недостаточный поток воды, проходящий через него. Недостаточный или отсутствующий поток воды стал причиной того, что температура нагревательного элемента превысила 47˚С, и блок управления спа прекратил нагревание, чтобы предотвратить повреждение нагревателя.

Причина: низкий уровень воды, воздушная пробка в трубе, закрытые заслонки клапанов, грязные картриджные фильтры, работа фильтрационного насоса прерывистая, или он вообще не работает.

Решения: 1. Выключите электроэнергию и ждите приблизительно 20-30 минут, пока элемент не охладится и термальное устройство отключения не вернётся в исходное положение. Затем снова включите электроэнергию.

2. Проверьте уровень воды в спа (долейте воды, если необходимо).

3. Вытащите фильтры и промойте их под горячей водой с обезжиривающим средством.

4. Убедитесь, что все запорные клапаны, находящиеся в отсеке оборудования под бортом бассейна, открыты (находятся в положении OPEN).

5. Продуйте воздушную пробку в трубе, слегка ослабляя муфты на передней части фильтрационного насоса, или путем снятия картриджных фильтров и промывки трубы под сильным напором из садового шланга.

ЕR-5 POOL TOO HOT

Проблема: перегрев бассейна – температура воды 45˚С или выше.

Причина: высокие наружные температуры (особенно летом) стали причиной того, что превышена заданная температура. Этому также способствует избыточное время фильтрации, работа гидромассажных насосов в течение долгого периода времени при закрытой крышке спа.

Решения: 1. Выключите спа, снимите чехол, дайте воде остыть и потом снова включите питание.

2. Проверьте ежедневное время фильтрации (подробности в разделе 3.4 Фильтрация) и сократите при необходимости ежедневное время фильтрации.

3. Убедитесь, что чехол спа не лежит на кнопках панели управления, заставляя гидромассажные насосы работать, когда на них лежит чехол. Используйте функцию блокировки для блокирования кнопок панели управления, когда спа не используется.

ER-6 HEATER SENSOR

Проблема: температурный датчик нагревателя не взаимодействует с блоком управления спа.

Причина: шнур сенсора нагревателя не правильно присоединён к блоку управления спа или повреждён / штырьки вилки перегнуты.

Решения: 1. Проверьте, правильно ли шнур сенсора нагревателя воткнут в разъем блока управления с надписью “Heater”.

2. Вытащите из разъема и затем снова воткните шнур температурного датчика и установите заново соединение с блоком управления.

3. Проверьте шнур сенсора на наличие повреждения, включая согнутые или сломанные штырьки вилки.

ER-7 POOL SENSOR (PLUG / TIMEOUT / COMMS)

Проблема: температурный датчик бассейна не взаимодействует с блоком управления спа.

Причина: шнур сенсора бассейна не правильно присоединён к блоку управления спа или ошибка электроники.

Решения: 1. Проверьте, правильно ли шнур сенсора бассейна воткнут в разъем спа с надписью “In-Pool Sensor”.

2. Вытащите из разъема и затем воткните снова шнур температурного датчика бассейна и установите связь с блоком управления спа.

3. Проверьте шнур сенсора на наличие повреждения, включая согнутые или сломанные штырьки вилки.

4. Если проблема не исчезает, совсем отсоедините шнур сенсора бассейна от блока управления спа. Регулятор спа будет продолжать работать, за исключением того, что температура будет измеряться только датчиком в нагревателе, а датчик бассейна будет отключен.

ER-8 CONTROLLER

Проблема: обнаружен внутренний дефект блока управления.

Причина: скачок напряжения, высокое или низкое напряжение, наличие воды на клеммах блока управления спа, проблема с реле.

Решения: 1. Выключите электроэнергию и включите снова, чтобы понять, исправилась ли ошибка ER-8.

2. Проверьте под бортом спа возможность протечки воды на блок управления. Если протечка есть, выключите спа, затем устраните протечку, удалите лишнюю воду и дайте блоку управления высохнуть перед тем, как снова включить мощность.

Примечания по кодам ошибок: Если не удаётся ликвидировать код ошибки вышеуказанными способами, пожалуйста, свяжитесь с местным дилером Yokozuna.

СОДЕРЖАНИЕ БАССЕЙНА СПА

Если Вы владеете гидромассажным бассейном спа, важно понять, что это требует определённого технического обслуживания самим владельцем, чтобы обеспечить надлежащую работу оборудования, и чтобы вода всегда оставалась чистой и здоровой. Требования по отношению к воде в спа отличаются от таких же требований к воде в бассейне, потому что Вы имеете дело с горячей водой. Горячая вода требует другого ухода, во избежание роста вирусов, бактерий и водорослей.

Правильное использование химикатов будет поддерживать воду чистой и здоровой. Параметры, которые надо регулярно проверять, - это общая щелочность, уровень pH и уровень дезинфицирующего средства (хром или бром). Ваш продавец спа должен быть способен предоставить Вам соответствующий набор для тестов и посоветовать вам, как ими правильно пользоваться. Желательно тестировать воду ежедневно.

Особое замечание:

Не смешивайте химикаты.

Не добавляйте воду в химикаты, добавляйте только химикаты в воду.

  - СМЕНА ВОДЫ

Воду в спа следует менять каждые 3-4 месяца, или убирать / заменять приблизительно 30% или одну треть объёма воды каждые 3-4 недели.

  - ОБЩАЯ ЩЁЛОЧНОСТЬ

Общая щёлочность должна быть в пределах 90 – 150 ppm (частей на миллион). Спа с низкой общей щелочностью потребует постоянной регулировки уровня рH.

Чтобы повысить общую щёлочность добавляйте бикарбонат натрия (соду) в малых количествах в воду. Для понижения общей щёлочности, добавляйте соляную кислоту в малых количествах. Тестируйте 1 час.

  - УРОВЕНЬ рH.

pH это показатель кислотно-щелочного баланса воды. Важно поддерживать правильный pH уровень, т.к. он влияет на действие других химикатов. Уровень pH измеряется по шкале от 1 до 14. 7 – нейтральный уровень, ниже 7 – кислотный уровень, выше 7 – щелочной уровень.

Неправильный уровень pH может быть причиной слабой эффективности хлора и брома, раздражения глаз и кожи, коррозии металлических деталей бассейна, мутности воды и образования тонкой плёнки на стенках бассейна и трубах. pH всегда должен быть выше 7.0 (измеряйте в воде комнатной температуры, не в горячей воде), чтобы избежать возможной коррозии оборудования. Однако pH не должен быть выше 7.8, так как это снижает эффективность дезинфицирующего средства.

Если уровень pH надо повысить, добавьте кальцинированной соды, а чтобы снизить pH уровень, добавьте кислоты. Подождите час и проверьте уровень pH снова.

  - ДЕЗИНФЕКЦИЯ СПА

Дезинфекция Вашего спа очень существенна для поддержания безопасной, здоровой воды, свободной от вредных организмов. Самые распространённые формы дезинфектора это хлор и бром. Нужно также использовать озон. В оптимальном случае следует употреблять хлор и бром в сочетании с озоном. Хлораторы из морской воды должны быть хорошего качества, чтобы поддерживать рекомендованный уровень дезинфектора.

Требующееся количество дезинфектора зависит от множества факторов, включая температуру воды, частоту использования и количество людей, пользующихся спа. Самое главное всегда держать дезинфицирующее средство на уровне от 2.00 до 3.00 ppm (частей на миллион). В очень горячей воде дезинфицирующее средство расходуется очень быстро, и следует проверять его регулярно, пока кто-то пользуется спа.

После активного пользования спа или при еженедельном использовании, вода должна пройти шоковую обработку дозой хлора или брома. Проверяйте уровень дезинфектора перед использованием бассейна. Если спа временно не используется, ежедневно добавляйте дезинфицирующее средство во избежание загрязнения.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ УРОВНИ * общая щёлочность 90-110 ppm * pH 7.4 – 7.6 * хлор 2.00 – 3.00 ppm или * бром 3.00 – 4.00 ppm

Важно отметить, что если поддерживается правильный уровень pH и дезинфицирующего средства, то вирусы и бактерии не должны выжить в такой воде. Для общей гигиены также важно держать насос и фильтр чистыми. Регулярно чистите фильтр и очищайте насос от волосинок и пуха так часто, как это требуется.

  - СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ И РАДОСТНОМУ ПОЛЬЗОВАНИЮ СПА

- За детьми нужен постоянный присмотр, когда они находятся в спа либо около него.

- Во время пользования спа недопустимо употреблять алкоголь.

- Убедитесь, что температура воды не превышает 40 градусов. Идеальная температура от 35 до 38 градусов.

- Пользование спа должно быть ограничено приблизительно 20 минутами во избежание чрезмерного нагрева организма.

- Если у Вас имеются какие-либо физические заболевания, Вам следует проконсультироваться с Вашим доктором прежде, чем пользоваться спа. Люди, имеющие проблемы с сердцем или высоким кровяным давлением, а также беременные женщины должны получить разрешение врача на пользование спа.

- Не ныряйте под воду с головой.

- Храните химикаты в прохладном сухом месте ВНЕ ДОСТУПА ДЕТЕЙ.

5.6 ФИЛЬТРАЦИЯ

Плавательный бассейн должен быть профильтрован, чтобы удалить нерастворённые частицы и очистить воду. Чистая вода желательна не только в эстетических целях, но и для гигиены и безопасности. Качество фильтрации зависит от размера ячеек фильтра, чем мельче они, тем качественнее очистка воды.

Фильтрация воды в бассейне определяется соотношением между количеством и качеством воды. Увеличение одного параметра ведет к ухудшению другого. Чем мельче ячейки фильтра, тем быстрее увеличивается давление через фильтрующий слой, и тем чаще необходимость в промывке или замене фильтра. Картриджные фильтры - самые распространённые фильтры на рынке бассейнов спа.

КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Фильтрующий материал это картридж, сложенный гармошкой, обеспечивающий большую поверхность фильтра при относительно малом требуемом пространстве для него. Большая площадь фильтра означает, что увеличивается цикл фильтра (период между его чистками).

В отличие от других  фильтров, этот не обеспечивает обратной промывки. Если картридж забился, его надо снять для промывки. Картриджи фильтра обыкновенно промываются шлангом. Однако, те картриджи, которые используются в бассейнах с подогревом или спа, могут нуждаться в замачивании в чистящем растворе.

Одно из преимуществ фильтра с картриджем это то, что этот способ очистки просто идеален  для использования в местах, где нет канализации, или где существует проблема с отводом сточных вод. Способность фильтровать для этого типа фильтра при сравнении находится где-то между песком и диатомитовой землёй. Картриджным фильтром удаляются частицы размером приблизительно 8-10 микрон. Всегда обращайтесь к местному дилеру по вопросам  установки и обслуживания фильтров.

5.7 ЧЕХЛЫ ДЛЯ СПА

Спа нужно покрывать входящим в комплект поставки жёстким чехлом всякий раз, когда спа не используется, если только спа не входит в режим перегрева. Чехол спа должен точно подходить к бассейну, при этом его основание не должно доходить до самой воды. Чехол спа функционирует как мера безопасности, чтобы не допустить доступа детей к бассейну во время простоя, а также минимизировать испарение и потерю тепла. Бассейн спа не будет нагреваться с нужной скоростью, если чехол не установлен на место. Чехлы спа также предполагают следующие выгоды:

1. Уменьшение охлаждения бассейна путем прекращения испарения и потерь тепла происходит главным образом ночью, когда температура окружающего воздуха падает ниже температуры воды в бассейне. Эти потери фактически устраняются созданием барьера между поверхностью воды и окружающим воздухом.

2. При сведении испарения к минимуму Вы экономите не только воду, но и затраты на химикаты, так как Вам не приходится заново восстанавливать качество воды в бассейне при использовании крышки. Также это снижает количество хлора, потерянного от солнечного ультрафиолета.

3. Чехлы поддерживают чистоту бассейна, учитывая, что они предотвращают попадание в бассейн около 80-90% мусора.

4. Сокращение расходов на нагревание доходит до 50%. Практически 90% тепловых потерь идёт от поверхности бассейна. Использованием чехла вместе с нагревательной системой можно достичь значительной экономии используемой электроэнергии.

Примечание по чехлам спа.

При обработке бассейна спа химикатами СНИМАЙТЕ ЧЕХОЛ хотя бы на полчаса после добавления химикатов в воду.

# Text boxes

Держите либо ВВЕРХ, либо ВНИЗ, чтобы начать регулирование температуры.

Используйте, чтобы регулировать температуру.

Нажмите Ok для подтверждения и сохранения установок.

Время суток

Текущая заданная

температура

Реальная температура воды